## Slide 1
团队名称：实验做不队
基于RISC-V的简易迷宫游戏
团队成员：
——硬件综合训练团队任务

## Slide 2
05
团队分工
04
游玩演示
03
代码分析
02
总体设计
01
选题介绍
06
任务总结
目录
CONTENT

## Slide 3
选题介绍
01

## Slide 4
基于RISC-V的简易迷宫游戏
受时间影响，放弃大型项目，选择相对简单的迷宫游戏，沿用单周期+单级中断电路
硬件中断扩展至7个，用于实现三个关卡以及上下左右移动功能，增加显存用于向LED管输出信号
基于28条基本的RISC-V指令编写汇编程序，代码量1000+行
选题介绍

## Slide 5
总体设计
02

## Slide 6
总体设计
支持中断的单周期CPU
即头歌第一个实验实现的单周期CPU
由于迷宫游戏不需要太高的性能，且为了调试方便，故直接采用了单周期CPU

## Slide 7
总体设计
中断控制逻辑
将中断扩展到7个，基于编写的汇编程序更改对应终端地址表以实现需要的功能
7个中断处理程序的功能是：3个关卡的选择以及上下左右的移动，关卡之间可随时任意切换，在代码中采用中断互锁保证每一个功能的正常实现

## Slide 8
总体设计
显存
用于将代码中的写入内容转换成LED管的明暗信号，从而使图案在LED屏幕上显示出来
显存由 32 个寄存器构成。写使能信号由优先编码器从输入的主存地址产生。该部件与 CPU 共用时钟和 RST 信号，有32 个输出，对应32 列 LED 管（游戏屏幕是 32*32 的大小），保证每个 LED 管都能正常显示。

## Slide 9
总体设计
交互电路
玩游戏的电路，有上下左右以及3个关卡共7个按钮，对应相关功能
中间的核心组件即CPU，重置和时钟信号从外界输入，CPU共有32个输出端口（对应显存）向32*32LED管输出显示信号

## Slide 10
总体设计
关卡及开始界面设计
先在excel表格中设计图案，亮的方格为1，不亮的方格为0
将每列的显示情况转换为一串十六进制码，通过汇编代码实现写入（具体请参考“代码分析”章节）

## Slide 11
代码分析
03

## Slide 12
代码分析

## Slide 13
代码分析
开始界面加载
受RISC-V32体系常量的位数限制，最多只能一次性表示12位有符号常量，如果想要给一个寄存器赋超过此位数的值，则需要分若干步
注释“列0”对应的是LED屏幕中第一列的LED管，将明暗信号转换成16进制编码后存入t0，使用sw指令载入主存，同时通过显存使LED显示
# 列0
ori t0,zero,0xff
slli t0,t0,8
ori t0,t0,0xff
slli t0,t0,8
ori t0,t0,0xff
slli t0,t0,8
ori t0,t0,0xff
sw t0,0(zero) # 注意：由于主存用的是字地址，所以在汇编代码中的地址也要乘4（列1数码管就用sw t0,4(zero)写入）

## Slide 14
代码分析
游戏界面加载（以level1为例）
游戏界面是在中断程序中加载的，按下关卡按钮触发对应中断，利用s2寄存器实现锁中断
s0和s1寄存器代表可移动小方块的x和y坐标，进入关卡时初始化
LED屏幕的显示逻辑与加载开始页面时无异
level1:
beq s2, zero, level1_closed
# s2 = 0时，跳转到level_closed
# 由于硬件只支持单级中断，所以level1运行结束之前其他中断程序不会执行，所以在level1中给s2赋1是非必须的
addi s0,zero,0 #初始化x、y
addi s1,zero,0
# 列0
ori t0,zero,0x000
slli t0,t0,12
ori t0,t0,0x002
slli t0,t0,8
ori t0,t0,0x01
sw t0,0(zero)

## Slide 15
代码分析
移动功能的实现
首先依然使用s2寄存器进行锁中断，防止加载开始界面时误入中断程序造成界面显示异常
移动指令需要对“目标地址是否为墙（可区分边界和非边界）”和“是否到达终点”做出判断，见下一页
# 左移
int_left:
beq s2, zero, left_closed
# 判断是否到达边界，左移只需要用x和0比较
beq s0, zero, border
# 判断目标位置是否是墙（非边界）
……
# 如果目标位置合法
……
# 是否到达终点
……

## Slide 16
代码分析
移动功能的实现（续1）
# 判断左侧是否是墙
addi t1, zero, 1 # 生成一个存在t1中的1，用于左移1位
sub t2, s0, t1 # t2 = s0 - 1 记录下一步的x
slli t3, t2, 2 # 下一步的x左移两位（也就是*4）得到LED管的列地址
lw t4, 0(t3) # t4 从内存中取出该列的墙壁数据
sll t5, t1, s1 # 将一个1左移Y（s1）位，生成假设成功移动后小方块的位置（y轴位置）
and t6, t5, t4 # 未来的位置和障碍物的值相与，看是否为0
bne t6, zero, wall # 若不为0，则说明冲突（未来位置和墙重合），跳转到wall

## Slide 17
代码分析
移动功能的实现（续2）
# 如果合法
sub s0, s0, t1 # 更新x，x -= 1
or t4, t4, t5 # 未来的位置和LED相或，更新显示
sw t4,0(t3) # 存入未来的LED位置
addi t3, t3, 4 # 找回原来位置的LED列地址
lw t4,0(t3) # 将原来列的显示数据加载进t4
sub t4, t4, t5 # 删除原位置的显示数据
sw t4,0(t3) # 将删去原位置的LED数据保存回去
ecall # 展示显存
# 是否到达终点
addi t0, zero ,31
beq s0, t0, final_judge1
uret
final_judge1:
beq s1, t0 ,success # 到达终点，跳转到success

## Slide 18
游玩展示
04

## Slide 19
难度一
难度二
难度三
游玩展示

## Slide 20
团队分工
05

## Slide 21
xxx
负责题目的选定，编写汇编代码，PPT与视频的制作
xxx
负责硬件部分的设计与实现，监督任务进度
xxx
负责对电路的测试和完善，收集用户使用评价和反馈
xxx
负责游戏开始界面、与获胜界面的设计，三个关卡的界面设计
团队分工

## Slide 22
任务总结
06

## Slide 23
操作较为麻烦
由于在logisim中实现游戏，上下左右只能靠鼠标点击，如果能够绑定键盘按键体验会更好
游戏容量受限
受限于单周期CPU的指令存储器容量，汇编代码量不能太大，也就不可能实现太多关卡或较为复杂的功能
电路简单无依赖
使用logisim基础原件，原件电路之间独立性强，不需其他软硬件支持，便于调试与修复
操作简单易上手
作为一款小游戏，逻辑清晰，目标明确。不需要过多的说明即可让用户明白操作
任务总结
优点
缺点

## Slide 24
谢谢大家
团队名称：实验做不队
团队成员：