## Slide 2
六、中央处理器

## Slide 3: 本章主要内容
6.1 中央处理器概述
6.2 指令周期
6.3 数据通路及指令操作流程
6.4 时序与控制
6.5 硬布线控制器
6.6 微程序控制器
6.7 异常与中断处理

## Slide 4: CPU概述
冯诺依曼计算机
  运算器、控制器
  存储程序、程序控制
  取指令，执行指令
不同计算机的差异性
  ISA，数据通路
  控制器实现方式
  性能、成本
外围设备
HOST
存储器
输入设备
输出设备
CPU
运算器
控制器
BUS

## Slide 5: CPU主要功能
取指令并执行指令的部件------CPU
  数据加工: 算术/逻辑运算 运算器
  程序控制: 程序中指令执行顺序控制
  操作控制: 将机器指令翻译成执行部件所需操作控制信号
  时序控制: 控制操作信号的产生时间、持续时间
  异常控制: 异常处理，外设交互
  控制器

## Slide 6: CPU中主要寄存器
PC (Program Counter)------程序计数器 X86：EIP MIPS：PC
IR (Instruction Register)------指令寄存器 [可选]
AR (Address Register)------地址寄存器 MAR [可选]
DR (Data Register)------数据缓冲寄存器 MDR [可选]
AC (Accumulate Count)------累加寄存器 [可选]
PSW (Program Status Word)------程序状态字 [可选]
  X86： EFLAGS MIPS：无

## Slide 7: 简单CPU模型
PC+1
地址码
操作码
微操作控制信号序列
MUX
MUX
程序状态寄存器PSW
运算结果
运算标志
运算器
控制器
地址
生成逻辑
R0
R1
…
Ri
地址总线
数据总线
PC
AR
DR
通用
寄存器GR
ID
指令
译码器
数据寄存器
地址寄存器
程序计数器
状态信息
地址码
时序
产生器
中断
逻辑
操作控制器OC
AluOP
主存
I/O状态
IR
指令寄存器
ALU

## Slide 8: 操作控制器
主要功能： 循环取指、执行、处理异常
  将机器指令译码并生成执行部件所需的控制信号序列 ，控制信号按序送至各执行部件控点，引起逻辑门开闭，建立正确的数据通路，从而完成指令功能。
控制器分类
  硬布线控制器 (时序逻辑型) (硬件实现)
  微程序控制器 (存储程序型) (软件实现)

## Slide 9: 本章主要内容
6.1 中央处理器概述
6.2 指令周期
6.3 数据通路及指令操作流程
6.4 时序与控制
6.5 硬布线控制器
6.6 微程序控制器
6.7 异常与中断处理

## Slide 10: 指令执行一般流程
取指令、执行指令反复循环
指令功能、寻址方式不同，数据通路、 执行时间不同，如何安排时序？
  寄存器运算指令、加法指令、除法指令、访存指令
取指令
M[PC++]
指令译码
数据操作
指令执行
操作数
地址计算
取操作数
操作数
地址计算
存操作数
无中断
中断响应
周期
有中断请求

## Slide 11: 指令周期基本概念
时钟周期 = 节拍脉冲 = 震荡周期 能完成一次微操作
机器周期 = CPU周期 从主存读出一条指令的最短时间 可完成 复杂操作
指令周期：从主存取一条指令并执行指令的时间
  取指令周期、执行指令周期 （间址周期、中断周期）
  执行周期包含n个机器周期，机器周期包含k个节拍
节拍脉冲
机器周期（取指令）
机器周期（译码）
机器周期（执行）
机器周期（写回）
指令周期
T1
T2
T3
T4
n，k由谁决定？
Notes: N取决于指令功能，寻址方式，指令执行结束时是否有中断？
K取决于机器周期的长度。K可以=1
最短时间是cache命中时间

## Slide 12: 指令周期同步
不同指令功能，复杂度不同，如何进行时间控制？
  定长指令周期： 传统三级时序系统
    机器周期数固定，节拍数固定，按机器周期同步，mips单周期
  变长指令周期： 现代时序系统
    机器周期数可变，节拍数可变，按时钟周期同步，mips多周期
    数字逻辑中的状态机逻辑
    定长指令周期只是一种特例

## Slide 13: 本章主要内容
6.1 中央处理器概述
6.2 指令周期
6.3 数据通路及指令操作流程
6.4 时序与控制
6.5 硬布线控制器
6.6 微程序控制器
6.7 异常与中断处理

## Slide 14: 数据通路 DataPath
数据通路------执行部件间传送信息的路径 (数据流)
  通路的建立由控制信号控制，受时钟驱动 （控制流）
  不同指令、同一指令在执行的不同阶段的数据通路不同
  分类：共享通路（总线）、专用通路
    指令执行流程、执行效率
    微操作控制信号的时序安排

## Slide 15: 数据通路抽象模型（寄存器传输）
组合逻辑
Func
A
EN
B
EN
CLK
RegAout
RegBin
RegAin
RegBout
Funct (A) B
MEM
CLK
ARout
DRin
DR
AR
访存通路
总线
CLK
Aout
Bin
B
A
总线传输
组合逻辑
Funct
A
EN
B
EN
CLK
RegBin
RegAout
CLK
Cin
A
B
C
ALU
运算通路
Aout
Bout
时钟频率？

## Slide 16: D触发器定时模型
Data
不关心
新值
时钟触发前输入须稳定一段 建立时间（Setup Time）
时钟触发后输入须稳定一段 保持时间（Hold Time）
时钟触发到输出稳定的时间 触发器延迟 Clk_to_Q
D
Data
Q
Clk
Q
旧值
不关心
Clk-to-Q
Setup
Hold
Clk
使能控制信号生命周期？
Notes: 使能信号保持多长时间？

## Slide 17: 数据通路与时钟周期
组合逻辑
  时钟周期 > Clk_to_Q + 关键路径时延 + Setup Time
CLK
寄存器
寄存器
…
…
…
…
Clk-to-Q
D
Setup
Hold
数据通路最小时钟周期
关键路径延迟
CLk
①
Setup
A
B
②

## Slide 18: 保持时间违例
  Clk_to_Q + 最短路径时延 > Hold_Time
CLK
寄存器
寄存器
组合逻辑
D
Clk
Setup
Hold
Setup
Hold
…
…
…
…
最短路径延迟
Clk-to-Q
A
B
①
①
Notes: 假设1时刻A寄存器输入是狼群，B寄存器输入是一群羊，羊群必须在hold时间内进入寄存器B才算安全，那狼怎么样才能抓到羊？狼选择什么路径时间最短？

## Slide 19: 数据通路时延举例
Setup Time=5ns
Hold Time=5ns
Clk_to_Q =5ns
Adder Delay=10ns
关键延迟?
最大频率?
输出寄存器最大Hold time?
Notes: 关键延迟 clk-to-q+4Adder+setup time =50ns
最大频率 20Mhz
S0信号是最短路径 10ns，保持违例 10+Clk_to_q=15ns

## Slide 20: 数据通路分类
共享通路（总线型）
  主要部件都连接在公共总线上，各部件间通过总线进行数据传输
  结构简单，实现容易，但并发性较差，需分时使用总线，效率低
专用通路
  并发度高，性能佳，设计复杂，成本高
  可以看作多总线结构

## Slide 21: 单总线结构CPU实例
时序部件
PC
PCin
PCout
+1
ALU
X
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
R0in
R2
R1
R0
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
总线
：数据流
：控制流
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…R1out | 控制三态门将寄存器值输出到总线
操作控制信号
…
  主要部件都连接在总线上
  各部件间通过总线进行传输
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…R1out | 控制三态门将寄存器值输出到总线
IRin、PCin、…R1in | 控制寄存器使能端将总线数据锁存（时钟驱动）
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…R1out | 控制三态门将寄存器值输出到总线
IRin、PCin、…R1in | 控制寄存器使能端将总线数据锁存（时钟驱动）
+1、ADD、SUB | 运算控制信号
控制信号 | 作用说明
IRout、PCout、…R1out | 控制三态门将寄存器值输出到总线
IRin、PCin、…R1in | 控制寄存器使能端将总线数据锁存（时钟驱动）
+1、ADD、SUB | 运算控制信号
Write、Read | 内存读写控制信号（时钟驱动）
X
R0
Xin
R0out
ID
操作控制器
IRin
IR
IRout
PCin
PCout
IRin
+1
ADD
Xin
Zout
SUB
R0in
R0out
R1in
R1out
R2in
R2out
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IRout

## Slide 22: 多总线架构数据通路
操作
控制器
（OC）
时
序
产
生
器
(TG)
操作控制信号
ID
RD
WR
主存
IRAout
IRin
IR
CLK
ARin
AR
CLK
CLK
DRin
DREin
DRout
DR
PCOut
PCin
PC
CLK
ALUout
LA
ALU_OP
LDLA
ALU
CLK
bus1bus2
bus2
bus2bus1
BUS
寄存器堆
ReadReg#
W#
Din
WriteReg#
WE
WriteEnable
Dout
CLK
bus1
bus1BUS
BUSbus1

## Slide 23: 专用通路 单周期MIPS CPU
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
0
1
0
1
0
1
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcB
SrcA
Equal
ALU
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
CLK
PC+4
rs
rt
rd
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
15:0
Sign Extend
SignImm
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
PC+4
rs
rt
rd
RD
A
指令
存储器
0
1
+
0
1
+
控
制
器
Func
Op
OP
RS
Rt
shamt
Rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
R 型指令
①
①
ALU
0
1
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
控
制
器
Func
Op

## Slide 24: 单总线结构CPU MIPS 指令周期
时序部件
PC
PCin
PCout
内总线
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
X
  lw rt,imm(rs)
  sw rt,imm(rs)
  beq rs,rt,imm
  add rd,rs,rt
  addi rt,rs,imm
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
数据流
控制流
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
运算标志
状态
PSWin
PSW
Notes: 有了单总线结构的CPU数据通路，下面我们将分析五条典型MIPS指令在这样一个数据通路上运行的基本流程，
我们将重点探讨不同指令执行过程中的数据流和控制流情况，
五条指令粉笔是访存指令lw，sw，条件分支指令beq，R型运算指令add,立即数运算指令addi，这几条指令具有较好的代表性，
后续我们可以利用这几条简单的指令构建一个小型的实验系统验证CPU设计中的诸多知识点 。

## Slide 25: 单总线结构CPU实例
单总线模型
单总线Logisim实现
Notes: 前面详细介绍了单总线结构CPU的模型，这里我们给出其在Logisim上的具体实现

## Slide 26: 单总线结构MIPS CPU 典型指令
# | 指令 | 指令功能 (RTL描述)
1 | lw rt,imm(rs) | R[rt] ← M[R[rs] + SignExt(imm)]
2 | sw rt,imm(rs) | M[R[rs] + SignExt(imm)]← R[rt]
3 | beq rs,rt,imm | if(R[rs]==R[rt]) PC←PC+4+SignExt(imm)<< 2
4 | addi rt,rs,imm | R[rt] ← R[rs] + SignExt(imm)
5 | add rd,rs,rt | R[rd] ← R[rs] + R[rt]

## Slide 27: 取指令数据通路
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
T2 | X+4Z | +4
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
T2 | X+4Z | +4
T3 | ZPC, M[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
T2 | X+4Z | +4
T3 | ZPC, M[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | DRIR | DRout, IRin
时序部件
PC
PCin
PCout
内总线
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
M[PC++]  IR
PC
PCout
ARin
Xin
AR
X
+4
ALU
A
B
PCin
MEM
DR
Read
DREin
Zout
Z
PC
IR
IRin
DRout
Clk
控制信号生命周期
时钟触发
Notes: 首先我们来看看取指令如何完成，在前面我们反复强调过了，取指令的过程是以PC为地址访问主存，将指令从主存取出送到指令寄存器IR中，然后再将PC++
PC++的意思是PC加上指令的字节长度，如果是MIPS指令，由于指令长度为4，所以PC=PC+4
在这样一个单总线主机架构里面，要完成取指令的通路，必须要通过内部总线反复的进行数据的传递，我们来看一看具体的过程。
首先以PC为地址访问主存，访问主存的接口是AR和DR寄存器，访存必须将PC的值送AR，另外PC还要+4
所以我们还要将PC的值送到ALU一个输入暂存器X中进行加4的动作，也就是要建立PC到AR，PC到X的数据通路，
要建立这个通路我们需要给出3个控制信号，注意这里给出控制信号的意思就是当前信号值为1
首先给出Pcout信号，PC值将经内总线传输到AR和X的输入端，给出Xin和Arin的写使能信号，第一个时钟到来时PC值将分别锁存在两个寄存器中。
注意这三个控制信号在当前时钟周期是持续给出的，也就是控制信号的时间长度是一个时钟周期，下一个时钟周期应该形成新的数据通路，会给出不同的控制信号。
再来看看第2个时钟周期，需要进行X+4的动作，只需要给出ALU控制器信号+4的运算选择，X+4的结果就会在时钟到来时自动锁存在暂存器Z中。
而第三个时钟周期，可以并行进行PC+4送PC，以及内存读取的数据通路，这两个数据通路分别在内总线、外总线进行，不存在总线资源冲突，所以可以并发
需要给出四个操作控制信号，首先给出Zout信号，暂存器Z的值经内总线送PC输入端，给出内存读信号，经过一个存储周期后指令字会读取到DR输入端，
给出Pcin，DREin写使能信号，时钟到来时PC、DR粉笔锁存相应的值。
最后一个时钟只需要将从内存取出的指令字从DR送IR即可，给出DRout信号，指令字经内总线送IR输入端，同时给出IRin信号，时钟到来时指令字锁存在IR中，完成取指令的功能。
在这个过程中我们可以看到整个总线，在每一个时钟节拍可能都会传送不同的值，所以总线是一个竞争性的资源，它必须要分时使用
这也使得取指令数据通路被分成了四个时钟节拍，当然节拍的顺序并不是唯一的，比如读访存的操作也可以放在第2个节拍，
而控制这些数据通路建立的控制信号并不能同时给出，必须严格的控制它们的时间先后顺序，我们将在后面控制器的设计原理中去解决时序的问题
这就是我们完整的取指令数据通路。当一条指令被取出来以后，就进入了指令的执行阶段.

## Slide 28: LW 指令执行数据通路 lw rt,imm(rs)
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+sExt(imm)Z | IR(I)out,ADD
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+sExt(imm)Z | IR(I)out,ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+sExt(imm)Z | IR(I)out,ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
T8 | M[AR]DR | DREin, Read
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+sExt(imm)Z | IR(I)out,ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
T8 | M[AR]DR | DREin, Read
T9 | DRR[rt] | DRout, Rin
R#
W#
Regs
时序部件
PC
PCin
PCout
内总线
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
M[R[rs] + imm]  R[rt]
Rout
R#
W#
Regs
rs
ADD
X
IR
IR(I)out
0
1
Xin
ALU
A
B
Zout
Z
ARin
AR
Read
DR
DREin
DRout
0
1
Rin
MEM
OP=35
rs
rt
6bits
imm
5bits
5bits
16bits
R#
W#
Regs
Notes: 下面我们来看看lw指令的执行阶段，lw指令是I型指令，指令格式如图所示，6位op字段的值为34，rs，rt为两个五位的寄存器编号，其中rt为目标寄存器。Imm为16位立即数字段，指令功能是访存取出一个32位的字存储单元，访存地址是rs寄存器+立即数偏移量，这是一个典型的变址寻址。 要完成内存访问，首先要计算访存地址，需要将rs寄存器的值和立即数字段的值相加计算访存地址，然后访存。
而由于ALU计算必须首先暂存一个输入数，所以这里需要将rs寄存器或立即数中的一个先暂存，假设暂存寄存器的值，
首先将rs字段送寄存器堆的读寄存器编号R#端口，rs/rt选择控制端为零时默认输出rs，所以不需要给出控制信号，
给出Rout控制信号，rs的值就会经内总线输出到X的输入端，给出Xin写使能信号，时钟到来时就可以锁存rs的值。
第2个时钟节拍完成加法，需要将立即数从Ir寄存器的指令字中送alu的B端，同时给出ADD信号，时钟到来时相应访存地址就锁存在z中。
注意指令字中的16位立即数需要有符号扩展为32位后才能送ALU，这里仅用一个简单的IR(I)out控制信号抽象代替这样一个过程，实际实现的时候要具体考虑相应的电路实现。
第三个节拍需要将地址从暂存器Z送AR访存，需要给出Zout，Arin信号。
第四个时钟周期访存，需要给出内存读Read、和DREin，信号，
最后一拍第5拍需要将访存结果从DR送rt寄存器，需要给出Drout，Rin信号，注意写入寄存器地址在RegDst为零时默认输出为rt，所以也不需要给出对应控制信号。
整个lw访存指令执行过程需要5个时钟节拍，如果算上取指令，执行lw一共需要9个时钟节拍，

## Slide 29: 立即数输出控制

## Slide 30: SW 指令执行数据通路 sw rt,imm(rs)
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+sExt(imm)Z | IR(I)out,ADD
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+sExt(imm)Z | IR(I)out,ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+sExt(imm)Z | IR(I)out,ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
T8 | R[rt]DR | Rout, Rs/Rt, DRin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+sExt(imm)Z | IR(I)out,ADD
T7 | ZAR | Zout, ARin
T8 | R[rt]DR | Rout, Rs/Rt, DRin
T9 | DRM[AR] | DREout, Write
时序部件
PC
PCin
PCout
内总线
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
R[rt]  M[R[rs] + imm]
Rout
R#
W#
Regs
rs
ADD
IR
IR(I)out
Xin
ALU
A
B
Zout
Z
ARin
AR
0
1
MEM
OP=43
rs
rt
6bits
imm
5bits
5bits
16bits
R#
W#
Regs
0
1
DRin
DR
Write
DREout
X
0
1
Rs/Rt
Notes: 再来看看sw指令的执行阶段，sw指令格式和lw完全相同，6位op字段的值为43，
指令功能是访存写入一个32位的字存储单元，访存地址与lw指令一样，写入数据是rt寄存器，
同样需要计算访存地址，需要将rs寄存器的值和立即数字段的值相加得到访存地址访存。
前三个时钟周期的数据通路和lw指令完全一致，首先rs送暂存器x，然后x和立即数相加暂存Z，再将Z中访存地址送AR
第四拍需要将rt寄存器的值送DR，需要给出Rout，Rs/RT，DRin信号，注意RSRT设置为1，rt寄存器编号才能送到读寄存器端口R#.
最后一拍将DR的数据写入AR对应的主存地址单元即可，需要给出DREout和Write信号，写入动作需要时钟配合。
sw和lw指令一样，执行指令周期也需要5个时钟节拍。

## Slide 31: BEQ 指令数据通路 beq rs,rt,imm
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X−R[rt]PSW | Rout, Rs/Rt, SUB, PSWin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X−R[rt]PSW | Rout, Rs/Rt, SUB, PSWin
T7 | PC X | PCout, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X−R[rt]PSW | Rout, Rs/Rt, SUB, PSWin
T7 | PC X | PCout, Xin
T8 | X+sExt(Imm<<2)Z | IR(A)out, ADD
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X−R[rt]PSW | Rout, Rs/Rt, SUB, PSWin
T7 | PC X | PCout, Xin
T8 | X+sExt(Imm<<2)Z | IR(A)out, ADD
T9 | If (PSW.equal) ZPC | Zout，PCin=PSW.equal
内总线
if (R[rs] = R[rt])
PC + 4 + imm<< 2  PC
OP=4
rs
rt
6bits
imm
5bits
5bits
16bits
时序部件
PC
PCin
PCout
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
Rout
Xin
0
1
X
R#
W#
Regs
Rs/Rt
Rout
0
1
R#
W#
Regs
0
1
SUB
ALU
A
B
PSWin
PSW
PC
PCout
Xin
X
IR
ADD
ALU
A
B
Z
IR(A)out
PCin
Zout
PC
Notes: 再来看看条件分支指令beq的执行阶段，beq指令格式和lw，sw一样，也是I型指令，OP字段为4.
指令格式是beq,rs,rt，imm， 指令的功能是比较rs，rt两个寄存器的值，如果相等则进行分支跳转，跳转地址为PC+4+imm<<2位。
首先需要进行寄存器值的比较，同样ALU运算需要首先锁存一个寄存器到暂存器X，所以第一拍和lw指令一样，首先锁存rs寄存器，第二拍将
Rt寄存器送ALUB端，需要给出Rout，RS/RT,SUB，PSWin信号
运算的值我们并不关心，我们只关心是否相等，如果用减法运算，就是结果是否为零，可以将结果为零或相等的运算标志存放到程序状态寄存器PSW中暂存。
注意在后续实验中，为了简化，ALU不管任何运算都会计算equal也就是相等标志，所以在进行具体实验的时候我们不需要控制这个sub信号。
第三拍将开始计算分支目标地址，首先将PC值送X暂存，这个数据通路需要给出Pcout，Xin控制信号
第四拍ALU计算，将IR指令字中的地址偏移量输出到ALU和暂存器X进行计算得到分支目标地址，为了简化描述，这里用IR(A)out控制信号表示地址偏移量输出，实际应该将16位立即数有符号扩展成32位后再左移两位，
最后一个时钟节拍根据状态寄存器psw中的equal标志来决定是否更新PC的值，实现分支跳转，所以Pcin应该等于Psw中的equal标志，相等的时候写入，不相等的时候不写入
由于分支目标地址和相等标志并不能同时得到，所以单总线结构中才需要PSW状态寄存器暂存beq的比较结果。
Beq指令执行也需要5个时钟节拍。

## Slide 32: I型运算类指令执行数据通路 addi rt,rs,imm
内总线
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout , Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout , Xin
T6 | X+immZ | IR(I)out , ADD
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout , Xin
T6 | X+sExt(imm)Z | IR(I)out , ADD
T7 | ZR[rt] | Zout , Rin
时序部件
PC
PCin
PCout
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
A
B
R[rs] + imm  R[rt]
X
Z
OP=8
rs
rt
6bits
imm
5bits
5bits
16bits
Rout
Xin
0
1
X
R#
W#
Regs
ADD
ALU
A
B
Z
IR
IR(I)out
0
1
Zout
Rin
R#
W#
Regs
Notes: 再来看看I型运算类指令，以addi指令为例，其指令编码格式为addi ,rt,rs,imm
指令格式如图所示，op=8
指令功能是将rs寄存器的值和立即数相加结果写入rt寄存器中。
要进行运算，第一个时钟节拍一样是将rs寄存器锁存在暂存器X中，这个操作和前面3条指令都是一样的
第2个时钟节拍将立即数的值经过内总线送ALU B端进行运算，需要给出IR(I)out信号和ADD信号，如果是其他类型运算，这里应该给出其他运算选择控制信号，运算结果在时钟配合下锁存在暂存器Z中。
第三个时钟节拍，结果写回，将Z中的运算结果写入rt寄存器中，W#端的多路选择器默认输入rt，所以只需给出Zout，Rin即可完成正确的写入。、
所以立即数运算类指令执行过程只需要3个时钟节拍就可完成。

## Slide 33: R型运算类指令执行数据通路 add rd,rs,rt
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+R[rt]Z | Rs/Rt, Rout, ADD
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T5 | R[rs]X | Rout, Xin
T6 | X+R[rt]Z | Rs/Rt, Rout, ADD
T7 | ZR[rd] | Zout, Rin, RegDst
内总线
000000
rs
rt
shamt
rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
时序部件
PC
PCin
PCout
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
A
B
R[rs] + R[rt]  R[rd]
X
Z
Rout
Xin
0
1
X
R#
W#
Regs
Rs/Rt
Rout
0
1
R#
W#
Regs
0
1
ALU
A
B
ADD
Z
0
1
Zout
Rin
R#
W#
Regs
RegDst
Notes: R型运算指令比I型指令更简单，以add指令为例，器指令编码格式为add ,rd,rs,rt
指令格式如图所示，op=0，rs,rt,rd分别为三个5位寄存器地址，funct字段表示具体运算，shamt为移位指令使用，暂不考虑。
指令功能是将rs寄存器和rt寄存器的值相加结果写入rd寄存器中。
要进行运算，第一个时钟节拍一样是将rs寄存器锁存在暂存器X中，这个操作和前面3条指令都是一样的
第2个时钟节拍将rt寄存器的值经过内总线送ALU B端进行运算，需要给出RS/RT，Rout信号，
同时给出运算选择控制信号ADD，如果是其他类型运算，也可以其他运算选择控制信号，运算结果在时钟配合下存储在暂存器Z中。
第三个时钟节拍，结果写回，要将Z中的运算结果写入rd寄存器中，寄存器W#端口应该送入rd字段，所需要给出Zout，Rin，RegDst信号才能完成正确的写入。
整个指令执行过程也是3个时钟节拍。

## Slide 34: 指令周期方框图 (数据流)
Y
保存断点
修改PC
关中断
执行
周期
计算
周期
取指周期
sw
beq
R[rs]X
X+ImmZ
R[rs]X
X+ImmZ
R[rs]X
X-R[rt]PSW
lw
add
ZAR
M[AR]DR
DRR[rt]
ZAR
R[rt]DR
DRM[AR]
PCX
IR(A)+XZ
If (PSW.equal)
Z  PC
R[rs]X
X+R[rt]Z
ZR[rd]
R[rs]X
X+immZ
ZR[rt]
addi
中断周期
N
DRIR
ZPC, M[AR]DR
X+4Z
PCAR，PCX
中断异常
Notes: 前面已经介绍了五条不同指令在单总线主机架构上的指令周期，可以将数据流用方框图的方式来表示，
方框图中每个方框代表一个时钟节拍的数据通路，描述的是数据信息的流动，对应数据通路需要设置相应的控制信号才能建立，
所以也可以用控制流来描述指令执行的流程。

## Slide 35: 数据通路举例---2009考研统考
某机字长16位，指令16位定长；
指令ADD (R1)，R0的功能为(R0)+((R1)) (R1)，即将R0中数据与R1内容所指向的主存单元的数据相加，并将结果送入R1内容所指向的主存单元中；
数据通路图中控制信号为1表示有效，假设MAR输出一直处于使能状态；
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C1 | MAR(PC) | Pcout, MARin
C2 | MDRM(MAR) PC(PC)+1 | MemR, MDRinE, PC+1
C3 | IR(MDR) | MDRout, IRin
C4 | 指令译码 | 无
右表为取指令和译码阶段每个节拍(时钟周期)的功能和控制信号，请按相同方式给出执行阶段各节拍的功能和有效控制信号。

## Slide 36: 数据通路举例---取指令周期
IR
PC
PCin
IRin
PC+1
PCout
至指令译码部件
A
AC
ALU
ACout
ACin
Add
Ain
R0
R0out
R1out
R1in
R0in
R1
M[PC++]  IR
MAR
MARin
MDRin
MDRoutE
MDRout
MDRinE
MDR
内总线
CB
DB
AB
MemR
MemW
Data
Addr
存储器(M)
C1
C2
C3
MAR
MDR
PC
IR

## Slide 37: 数据通路举例---执行指令周期
A
AC
IR
PC
R0
ALU
MAR
PCin
IRin
ACout
ACin
Add
Ain
R0out
R1out
R1in
R0in
MARin
MDRin
MDRoutE
MDRout
MDRinE
CB
DB
AB
PC+1
PCout
内总线
至指令译码部件
MemR
MemW
Data
Addr
存储器(M)
MDR
R1
C1
C2
C3
MAR
MDR
A
((R1))  A
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C1 | MAR(R1) | R1out, MARin
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C1 | MAR(R1) | R1out, MARin
C2 | MDRM(MAR) | MemR, MDRinE
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C1 | MAR(R1) | R1out, MARin
C2 | MDRM(MAR) | MemR, MDRinE
C3 | A(MDR) | MDRout, Ain

## Slide 38: 数据通路举例---执行指令周期
A
AC
IR
PC
R0
ALU
MAR
PCin
IRin
ACout
ACin
Add
Ain
R0out
R1out
R1in
R0in
MARin
MDRin
MDRoutE
MDRout
MDRinE
CB
DB
AB
PC+1
PCout
内总线
至指令译码部件
MemR
MemW
Data
Addr
存储器(M)
MDR
R1
C4
C5
MAR
MDR
A
AC
(R0)+((R1))(R1)
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C4 | AC  ALU | R0out, ADD,ACin
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C4 | AC  ALU | R0out, ADD,ACin
C5 | MDR  AC | Acout,MDRin
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C4 | AC  ALU | R0out, ADD,ACin
C5 | MDR  AC | ACout,MDRin
C6 | M(MAR)(MDR) | MDRoutE,MemW

## Slide 39: 数据通路、指令周期小结
数据通路是数据传送的路径，通路建立依赖于控制信号序列
  数据流、控制流
不同指令功能，不同寻址方式，不同主机结构
  数据通路不同、执行周期不同
  定长/变长指令周期
取指执行的过程就是不断建立数据通路的过程
ISA  主机架构---数据通路？
  共享通路、专用通路
  实现难易，硬件成本，并发性，效率差异

## Slide 40: 本章主要内容
6.1 中央处理器概述
6.2 指令周期
6.3 数据通路及指令操作流程
6.4 时序与控制
6.5 硬布线控制器
6.6 微程序控制器
6.7 异常与中断处理

## Slide 41: 6.4 时序与控制
6.4.1 中央处理器时序
6.4.2 控制方式
6.4.3 时序发生器

## Slide 42: 单总线结构CPU指令周期（控制流）
取指令周期
计算周期
节拍 | 控制信号(4 cycles)
T1 | PCout, ARin, Xin
T2 | +4
T3 | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | DRout, IRin
节拍 | lw (5 cycles) | sw (5 cycles) | beq (5 cycles) | add (3 cycles) | addi (3 cycles)
T1 | Rout, Xin | Rout, Xin | Rout, Xin |  | 
T2 | IR(I)out,ADD | IR(I)out, ADD | Rout, Rs/Rt, SUB, PSWin |  | 
T1 | Zout, ARin | Zout, ARin | PCout, Xin | Rout, Xin | Rout , Xin
T2 | DREin, Read | Rout, Rs/Rt, DRin | IR(A)out, ADD | Rs/Rt, Rout, ADD | IR(I)out , ADD
T3 | DRout, Rin | DREout, Write | Zout，PCin=PSW.equal | Zout, Rin, RegDst | Zout , Rin
DRIR
(Z)PC, M[AR]DR
X+4Z
PCAR，PCX
取指令周期
数据流
执行周期
控制信号的生命周期
  何时开始，何时结束，哪些需要时钟配合
如何进行时序调制？
  时序产生器 生成 机器周期，节拍周期，节拍脉冲
  控制信号被限定在具体机器周期，具体节拍，受具体节拍控制
Notes: 数据流是由控制流驱动的，将指令周期方框图中各节拍的数据通路转换为控制信号就变成了控制流图，取指令周期是公共操作，需要四个节拍，分别需要给出这些信号，不同指令执行流程不一样，需要的时钟周期和控制信号也不同。 下面这个表格给出了5条不同指令的控制流。
如果采用传统三级时序，指令执行过程将被分成若干机器周期，每一个机器周期又包括若干节拍，
如何划分机器周期将会对CPU性能造成影响，可以采用机器周期数，节拍数固定的定长指令周期，比如我们前面将指令周期分为固定的3个机器周期，每个机器周期4个节拍
这种方式会浪费一些节拍，比如计算周期的T7，T8， 执行指令周期的T12，还有add，addi指令的计算周期的所有节拍T5~T8。
相对而言变长指令周期更灵活，机器周期数和节拍数都可动态调整，一个机器周期需要多少节拍就安排多少节拍，后面我们将逐一介绍每一种思路的设计方法。

## Slide 43: 传统三级时序系统
节拍电位T1
状态周期M1
节拍电位T2
节拍电位T3
节拍电位T4
状态周期M2
节拍脉冲P1
节拍脉冲P2
状态周期、节拍电位、节拍脉冲
状态周期数、节拍电位数、节拍脉冲数可变
现代时序只有时钟信号

## Slide 44: 6.4 时序与控制
6.4.1 中央处理器时序
6.4.2 控制方式
6.4.3 时序发生器

## Slide 45: 控制方式
同步控制
  机器周期数、节拍数固定 3机器周期*4节拍
  机器周期数固定，节拍数不固定 3机器周期，取指/计算/执行 4/2/3节拍
  大多数指令机器周期固定 机器周期，节拍数按需分派
异步控制
  无时钟，应答机制
联合控制
  同步、异步相结合

## Slide 46: 定长指令周期的三级时序发生器
节拍脉冲
T3
T4
T2
T1
节拍电位
机器周期
机器周期
机器周期
机器周期
计算
Mcal
指令周期
构建时序发生器？ 输入：节拍脉冲 输出：MIF，Mcal，MEX，T1~T4
执行
MEX
取指
MIF
周期电位
下跳沿，上跳沿触发什么？
Notes: 首先我们来看看定长指令周期的三级时序发生器如何实现，根据前面对指令流程的的分析，假设我们需要三个定长的机器周期，每个机器周期四个节拍，每个节拍只需要一个节拍脉冲即可，这里的节拍脉冲就是我们的时钟脉冲，
给出基本的节拍脉冲，时序发生器应该自动生成取指状态周期电位Mif，计算机状态周期电位Mcal，执行状态周期电位Mex，如图所示
每一个机器周期包含四个节拍，T1，T2，T3，T4，为高电平表示当前处于对应节拍，注意这里状态周期电位和节拍电位都是循环产生的。
另外需要注意这里状态周期电位、节拍变化的时机在这里是时钟的下跳沿，而节拍脉冲则是上跳沿有效，控制相关功能部件进行动作。
我们需要构建一个时序发生器，输入是节拍脉冲，输出循环产生的状态周期电位和节拍电位信号T1~T4，
要设计这个电路，就需要用到数字逻辑中同步时序电路的设计方法。

## Slide 47: 变长指令周期三级时序（同步控制）
节拍脉冲
T3
T4
T2
T1
节拍电位
机器周期
机器周期
机器周期
机器周期
机器周期
计算
Mcal
指令周期
执行
MEX
MEX
机器周期数可变、节拍数可变，无周期浪费，更加灵活
MIF
取指
周期电位
MIF
如何生成时序相关信号
Notes: 如果是变长的指令周期，则机器周期数和节拍数都可以动态调整，这种方式时序更灵活，程序执行效率最高，
具体时序图如图所示，第一条指令包括取指，计算周期，和执行三个机器周期，节拍数分别是4,2,3 ，第二条指令没有计算周期，这种方式更加灵活
但状态周期电位的变化不仅与时钟有关系，还与指令译码信号有关系，状态图会发生变化，设计相对复杂一点
，

## Slide 48: 6.4 时序与控制
6.4.1 中央处理器时序
6.4.2 控制方式
6.4.3 时序发生器

## Slide 49: 时序发生器
M1
启动/停止/复位
循环产生周期电位、节拍电位，供控制器对信号进行时间调制
时序发生器
时序
整形
指令译码
晶振
CLK
Mi
状态周期
节拍电位
I1
Im
T1
Tk
反馈信号
B1
Bj

## Slide 50: 变长指令周期三级时序时序发生器
节拍脉冲
T3
T4
T2
T1
节拍电位
机器周期
机器周期
机器周期
机器周期
机器周期
计算
Mcal
指令周期
执行
MEX
MEX
机器周期数可变、节拍数可变，无周期浪费，更加灵活
MIF
取指
周期电位
MIF
Notes: 如果是变长的指令周期，则机器周期数和节拍数都可以动态调整，这种方式时序更灵活，程序执行效率最高，
具体时序图如图所示，第一条指令包括取指，计算周期，和执行三个机器周期，节拍数分别是4,2,3 ，第二条指令没有计算周期，这种方式更加灵活
但状态周期电位的变化不仅与时钟有关系，还与指令译码信号有关系，状态图会发生变化，设计相对复杂一点
，

## Slide 51: 定长指令周期时序发生器设计
时序发生器
MIF
T1
MEX
T2
T3
T4
时序发生器
组合逻辑
现态
FSM
状态机
组合逻辑
状态寄存器
时钟
CLK
现态
次态
次态
首先实现状态机
构建时序发生器
T1=1
Mif=1
S0
T2=1
Mif=1
S1
T3=1
Mif=1
S2
T4=1
Mif=1
S3
T1=1
Mcal=1
S4
T2=1
Mcal=1
S5
T3=1
Mcal=1
S6
T4=1
Mcal=1
S7
T1=1
Mex=1
S8
T2=1
Mex=1
S9
T3=1
Mex=1
S10
T4=1
Mex=1
S11
取指周期
计算周期
执行周期
状态寄存器触发时刻？
Notes: 同步时序电路核心是状态寄存器+状态转换电路，也就是这里的状态机FSM组合逻辑，另外还包括一个输出函数电路，也就是这里的时序产生器组合逻辑，
时序产生器的输入是时钟脉冲clk以及指令译码信号。状态寄存器的输出也就是现态以及指令译码信号决定下一个状态也就是次态。
输出的状态周期电位和节拍电位只与现态有关，这是一个典型的moore型电路。
要构造这个电路首先需要实现状态机组合逻辑，根据数字逻辑同步时序逻辑的设计方法，需要画出对应的状态图。
对于定长指令周期，状态图非常简单，就是个0~11的循环计数器，状态从S0，到S1，S2，S3，这四个节拍是取指周期，取指令状态周期电位Mif=1，每一个状态代表一个节拍，各状态S0 T1=1， S
S4，~S7是计算周期，状态周期电位Mcal=1，S8-S11是执行周期，执行状态周期电位Mex=1，执行指令周期结束直接进入取指令周期，返回S0状态，状态切换只与时钟信号有关，与指令译码信号无关。
注意机器周期长度选用了最大的机器周期长度，所以计算周期和执行周期都有一些状态是进行空操作，如图中白色状态所示，计算周期包括两个，执行周期包括一个，另外对于add，addi等指令并没有计算周期，所以整个计算周期都是空操作，性能浪费更大。
根据状态机构建状态转换表，利用数字逻辑相关原理就可实现次态和现态之间的逻辑关系， 而状态周期电位M、节拍电位信号T只与现态有关系，也很容易利用组合逻辑电路的设计方法设计。

## Slide 52: 变长指令周期时序发生器设计
时序发生器
MIF
T1
MEX
T2
T3
T4
时序发生器
组合逻辑
现态
FSM
状态机
组合逻辑
状态寄存器
时钟
CLK
现态
次态
次态
T2=1
Mcal=1
S4
S5
计算周期
T1=1
Mcal=1
节拍数可变
S0
S1
S2
S3
T4=1
Mif=1
T3=1
Mif=1
T2=1
Mif=1
T1=1
Mif=1
取指周期
S7
S8
执行周期
T1=1
Mex=1
T3=1
Mex=1
T2=1
Mex=1
S6
指令译码信号

## Slide 53: 变长指令周期时序发生器设计
时序发生器
MIF
T1
MEX
T2
T3
T4
时序发生器
组合逻辑
现态
FSM
状态机
组合逻辑
状态寄存器
时钟
CLK
现态
次态
次态
T2=1
Mcal=1
S4
S5
计算周期
T1=1
Mcal=1
lw/sw/beq
add/addi
变长指令周期
S0
S1
S2
S3
T4=1
Mif=1
T3=1
Mif=1
T2=1
Mif=1
T1=1
Mif=1
取指周期
S7
S8
执行周期
T1=1
Mex=1
T3=1
Mex=1
T2=1
Mex=1
S6
指令译码信号
Notes: 同步时序电路核心是状态寄存器+状态转换电路，也就是这里的状态机FSM组合逻辑，另外还包括一个输出函数电路，也就是这里的时序产生器组合逻辑，
时序产生器的输入是时钟脉冲clk以及指令译码信号。状态寄存器的输出也就是现态以及指令译码信号决定下一个状态也就是次态。
输出的状态周期电位和节拍电位只与现态有关，这是一个典型的moore型电路。
要构造这个电路首先需要实现状态机组合逻辑，根据数字逻辑同步时序逻辑的设计方法，需要画出对应的状态图。
对于定长指令周期，状态图非常简单，就是个0~11的循环计数器，状态从S0，到S1，S2，S3，这四个节拍是取指周期，取指令状态周期电位Mif=1，每一个状态代表一个节拍，各状态S0 T1=1， S
S4，~S7是计算周期，状态周期电位Mcal=1，S8-S11是执行周期，执行状态周期电位Mex=1，执行指令周期结束直接进入取指令周期，返回S0状态，状态切换只与时钟信号有关，与指令译码信号无关。
注意机器周期长度选用了最大的机器周期长度，所以计算周期和执行周期都有一些状态是进行空操作，如图中白色状态所示，计算周期包括两个，执行周期包括一个，另外对于add，addi等指令并没有计算周期，所以整个计算周期都是空操作，性能浪费更大。
根据状态机构建状态转换表，利用数字逻辑相关原理就可实现次态和现态之间的逻辑关系， 而状态周期电位M、节拍电位信号T只与现态有关系，也很容易利用组合逻辑电路的设计方法设计。

## Slide 54: 本章主要内容
6.1 中央处理器概述
6.2 指令周期
6.3 数据通路及指令操作流程
6.4 时序与控制
6.5 硬布线控制器
6.6 微程序控制器
6.7 异常与中断处理

## Slide 55: 控制器基本原理
控 制 器 ：产生控制信号序列的逻辑电路
输入信号：指令译码，时钟，反馈信号
输出信号：功能部件控制信号序列
设计目标：最少元件，最快速度
理论基础：布尔代数
组成器件：门电路，触发器
微操作控制信号序列
指令寄存器
IR
反馈信号
I1
Im
C1
Cn
B1
Bj
ID
操作控制器
CLK
机器指令字  控制器信号序列
指令
译码

## Slide 56: 三级时序硬布线控制器
时序产生器循环产生周期电位、节拍电位，供控制器对信号进行时间调制
反馈信号
M1
Mi
T1
Tk
启动/停止/复位
微操作控制信号序列
C1
Cn
CLK
B1~Bj
I1~Im
译码信号
硬布线控制器
组合逻辑单元
指令寄存器
IR
ID
指令
译码
时序发生器
Notes: 积之和范式

## Slide 57: 三级时序硬布线控制器设计步骤
分析数据通路，画指令周期流程图，明确各节拍控制信号
设计时序发生器： 根据机器周期、节拍划分构建状态图
找出同一微操作控制信号产生条件
写出各微操作控制信号的逻辑表达式
利用组合逻辑电路实现
Notes: 总结一下现代时序硬布线控制器的设计流程
1

## Slide 58: 单总线结构CPU指令周期（控制流）
取指令周期
计算周期
节拍 | 控制信号(4 cycles)
T1 | PCout, ARin, Xin
T2 | +4
T3 | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | DRout, IRin
节拍 | lw (5 cycles) | sw (5 cycles) | beq (5 cycles) | add (3 cycles) | addi (3 cycles)
T1 | Rout, Xin | Rout, Xin | Rout, Xin |  | 
T2 | IR(I)out,ADD | IR(I)out, ADD | Rout, Rs/Rt, SUB, PSWin |  | 
T1 | Zout, ARin | Zout, ARin | PCout, Xin | Rout, Xin | Rout , Xin
T2 | DREin, Read | Rout, Rs/Rt, DRin | IR(A)out, ADD | Rs/Rt, Rout, ADD | IR(I)out , ADD
T3 | DRout, Rin | DREout, Write | Zout，Cin=PSW.equal | Zout, Rin, RegDst | Zout , Rin
执行周期
  Read = MIF · T3 + lw · MEX · T2
  IR(I)out = (lw+sw ) · Mcal · T2 +addi · MEX · T2
Notes: 前面已经分析了所有指令取指执行过程中的数据流和控制流，控制流表给出了不同节拍需要给出的控制信号，信号的持续长度就是一个时钟节拍，找出同一控制信号的所有产生条件就可以得到该信号的逻辑表达式。
以内存读控制信号Read为例，Read信号会在取指令周期Mif的T3阶段给出，还会在Lw指令执行周期Mex的
T2节拍给出，所以Read=Mif……..
再来看看Ir(I)out信号，这个信号表示将指令字中的立即数有符号扩展后送内总线，会在lw，sw指令的T2节拍给出，还会在addi指令的T2节拍给出，
所以其逻辑表达式为。
按照这样的方法依次给出所有控制信号的逻辑表达式，就可以实现操作控制器组合逻辑线路。

## Slide 59: 指令周期方框图 (数据流)
Y
保存断点
修改PC
关中断
执行
周期
计算
周期
取指周期
sw
beq
R[rs]X
X+ImmZ
R[rs]X
X+ImmZ
R[rs]X
X-R[rt]PSW
lw
add
ZAR
M[AR]DR
DRR[rt]
ZAR
R[rt]DR
DRM[AR]
PCX
IR(A)+XZ
If (PSW.equal)
Z  PC
R[rs]X
X+R[rt]Z
ZR[rd]
R[rs]X
X+immZ
ZR[rt]
addi
中断周期
N
DRIR
ZPC, M[AR]DR
X+4Z
PCAR，PCX
中断异常
加入空节拍会有问题！
Notes: 前面已经介绍了五条不同指令在单总线主机架构上的指令周期，可以将数据流用方框图的方式来表示，
方框图中每个方框代表一个时钟节拍的数据通路，描述的是数据信息的流动，对应数据通路需要设置相应的控制信号才能建立，
所以也可以用控制流来描述指令执行的流程。

## Slide 60: 单总线结构CPU指令周期（控制流）
取指令周期
计算周期
节拍 | 控制信号(4 cycles)
T1 | PCout, ARin, Xin
T2 | +4
T3 | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | DRout, IRin
节拍 | lw (5 cycles) | sw (5 cycles) | beq (5 cycles) | add (3 cycles) | addi (3 cycles)
T5 | Rout, Xin | Rout, Xin | Rout, Xin |  | 
T6 | IR(I)out,ADD | IR(I)out, ADD | Rout, Rs/Rt, SUB, PSWin |  | 
T9 | Zout, ARin | Zout, ARin | PCout, Xin | Rout, Xin | Rout , Xin
T10 | DREin, Read | Rout, Rs/Rt, DRin | IR(A)out, ADD | Rs/Rt, Rout, ADD | IR(I)out , ADD
T11 | DRout, Rin | DREout, Write | Zout，PCin=PSW.equal | Zout, Rin, RegDst | Zout , Rin
DRIR
(Z)PC, M[AR]DR
X+4Z
PCAR，PCX
取指令周期
数据流
传统三级时序：慢、简单
    定长指令周期 机器周期数，节拍数固定
      3*4T （存在空周期，空节拍）
    变长指令周期 机器周期数，节拍数可变
执行周期
空周期
Notes: 数据流是由控制流驱动的，将指令周期方框图中各节拍的数据通路转换为控制信号就变成了控制流图，取指令周期是公共操作，需要四个节拍，分别需要给出这些信号，不同指令执行流程不一样，需要的时钟周期和控制信号也不同。 下面这个表格给出了5条不同指令的控制流。
如果采用传统三级时序，指令执行过程将被分成若干机器周期，每一个机器周期又包括若干节拍，
如何划分机器周期将会对CPU性能造成影响，可以采用机器周期数，节拍数固定的定长指令周期，比如我们前面将指令周期分为固定的3个机器周期，每个机器周期4个节拍
这种方式会浪费一些节拍，比如计算周期的T7，T8， 执行指令周期的T12，还有add，addi指令的计算周期的所有节拍T5~T8。
相对而言变长指令周期更灵活，机器周期数和节拍数都可动态调整，一个机器周期需要多少节拍就安排多少节拍，后面我们将逐一介绍每一种思路的设计方法。

## Slide 61: 现代时序硬布线控制器
指令
译码
指令寄存器
IR
结果反馈信息
I1
Im
微操作控制信号序列
C1
Cn
B1
Bj
ID
状态寄存器
硬布线
控制器
组合逻辑
现态
现态
FSM
状态机
组合逻辑
次态
时钟
CLK
次态
无时序发生器、无机器周期、操作控制信号仅与状态寄存器现态有关
三级时序有什么好处？
Notes: 三级时序状态机简单，设计实现容易。

## Slide 62: 单总线结构CPU指令周期（控制流）
取指令周期
计算周期
节拍 | 控制信号(4 cycles)
T1 | PCout, ARin, Xin
T2 | +4
T3 | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | DRout, IRin
节拍 | lw (5 cycles) | sw (5 cycles) | beq (5 cycles) | add (3 cycles) | addi (3 cycles)
T5 | Rout, Xin | Rout, Xin | Rout, Xin |  | 
T6 | IR(I)out,ADD | IR(I)out, ADD | Rout, Rs/Rt, SUB, PSWin |  | 
T7 | Zout, ARin | Zout, ARin | PCout, Xin | Rout, Xin | Rout , Xin
T8 | DREin, Read | Rout, Rs/Rt, DRin | IR(A)out, ADD | Rs/Rt, Rout, ADD | IR(I)out , ADD
T9 | DRout, Rin | DREout, Write | Zout，PCin=PSW.equal | Zout, Rin, RegDst | Zout , Rin , RegDst
执行周期
传统三级时序
  机器周期同步，慢、设计简单
  现代时序
  时钟周期同步，快，设计复杂
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
不同状态对应不同指令阶段
Notes: 现代计算机性能飞速提升，逐渐取消了慢速的机器周期的概念，改为采用基本时钟周期进行同步，
执行一条指令需要多少时钟周期就安排多少时钟周期，不会存在任何时钟节拍的浪费，这种方法更快，设计更复杂，
对于前面介绍单总线结构CPU指令周期控制流图，取消机器周期概念后，我们可以把指令执行过程中的每一个节拍都用一个时钟节拍状态表示，取指令阶段对应S0-S3，lw指令执行阶段5个节拍对应S4~S8，sw对应S9~S13
Beq。 Add， addi对应。 不同的状态值代表不同的指令的不同阶段，对应不同的控制信号，这样控制信号的产生就只与
状态值有关，设计控制器的关键变成了构建状态机，但要注意的是，这种方式虽然性能最佳，但是状态机相比传统三级时序系统中的时序发生器的状态机复杂得多。

## Slide 63: 指令执行状态转换图  状态转换表
现态 | lw | sw | beq | add | addi | equal | 次态
S0 | x | x | x | x | x |  | S1
S1 | x | x | x | x | x |  | S2
S2 | x | x | x | x | x |  | S3
S3 | 1 |  |  |  |  |  | S4
S3 |  | 1 |  |  |  |  | S9
S3 |  |  | 1 |  |  |  | S14
S3 |  |  |  | 1 |  |  | S19
S3 |  |  |  |  | 1 |  | S22
是否所有指令都需要不同的状态路径?
Notes: 按照指令执行流程，我们很容易得到5条基本指令执行的状态转换图，如图所示，一共包括S0-S24 25个状态。
注意0-3是取指令阶段，在状态3需要进行状态分支，状态的切换与指令译码和时钟有关系，所有指令的最后一个状态都会进入公操作最终回到S0状态取指令。
随着指令数目增加，状态机将越来越复杂，为了简化设计，通常会将相同类型的指令的状态路径合并，比如这里add指令代表R行运算类指令，就可以共享S19~S21的状态路径，不同的R型运算类指令仅仅在实际运算的时候给出的运算选择控制信号不同，我们可以通过单独的运算器控制器产生这个运算控制信号。 同样I型运算指令也一样。
对于beq指令，由于相等才跳转，不相等不需要进行任何动作，所以当完成分支判断条件计算完成以后，可以根据状态字equal的值进行状态路径分支，如果相等则进入S16-S17以及S18路径计算分支目标地址修改PC值，如果不相等则直接进入公操作最终返回S0状态取指，这种优化使得beq指令在不需要分支时只需要6个时钟周期，进一步提升了程序执行性能。
有了状态机，就可以根据状态机构建状态转换表，如右侧表所示，利用状态表就可以得到次态与现态的逻辑表达式，构建状态机组合逻辑模块。
注意MIPS R型运算指令可以进行状态合并，精简状态图，单独用运算控制器生成alu运算控制信号

## Slide 64: 有限状态机FSM 状态转换表
现态 | lw | sw | beq | add | addi | Equal | 次态
S0 | x | x | x | x | x | x | S1
S1 | x | x | x | x | x | x | S2
S2 | x | x | x | x | x | x | S3
S3 | 1 |  |  |  |  |  | S4
S3 |  | 1 |  |  |  |  | S9
S3 |  |  | 1 |  |  |  | S14
S3 |  |  |  | 1 |  |  | S19
S3 |  |  |  |  | 1 |  | S22
S4 | x | x | x | x | x | x | S5
S5 | x | x | x | x | x | x | S6
S6 | x | x | x | x | x | x | S7
S7 | x | x | x | x | x | x | S8
S8 | x | x | x | x | x | x | S0
… |  |  |  |  |  |  | …
S15 |  |  |  |  |  | 1 | S16
S15 |  |  |  |  |  | 0 | S0
S16 |  |  |  |  |  |  | S17
取指令周期状态
lw
beq
Notes: 来具体看看状态转换表，注意S0会无条件切换到S1状态，输入条件五个指令译码信号全部填的是无关项x
S1，到S2， S2到S3，S3会进行状态分支，分别根据不同的指令译码信号切换到不同的状态，注意图中紫色部分的填写。
Lw指令对应S4~S8状态，其中S4无条件到S5，S5到S6，S6到S7，S7到S8，S8则直接进入S0，也就是返回取指令
依次类推，完成整个状态转换表就可以得到次态和现态的逻辑关系。

## Slide 65: 现代时序硬布线控制器设计步骤
分析数据通路，画指令周期流程图，明确各节拍控制信号
绘制指令执行状态转换图
构建状态转换表
实现有限状态机组合逻辑
实现控制器组合逻辑电路
Notes: 总结一下现代时序硬布线控制器的设计流程
1

## Slide 66: 传统三级时序与现代时序对比
指令寄存器
IR
反馈信号
I1
Im
微操作控制信号序列
C1
Cn
B1
Bj
ID
状态寄存器
硬布线
控制器
组合逻辑
现态
现态
FSM
状态机
组合逻辑
次态
时钟
CLK
次态
指
令
译
码
传统三级时序
时钟周期同步
快，复杂
机器周期同步，慢，简单
现代时序
Notes: 最后来对比下传统三级时序，和现代时序系统，
传统三级时序核心部件是时序产生器，内部也包括一个状态机，相对而言状态机比较简单，设计容易，但存在一些时间浪费，操作控制信号与状态周期电位，节拍电位，指令译码，反馈信号的值有关系，
随着CPU性能的发展，目前机器周期的概念已经不再流行，
执行一条指令仅仅需要若干时钟周期，现代时序普遍采用以时钟周期进行同步的现代时序系统，所以CPU可以看做一个状态机，核心是状态寄存器+状态机组合逻辑，不同指令的不同执行阶段对应不同的状态，
状态的切换与指令译码，反馈，现态有关，而操作控制信号仅仅与状态有关。
后续实验中我们将分别完成不同的实现。

## Slide 67: 硬布线控制器特点
结构复杂，无规则；
设计和调试困难；
不可改变指令系统和指令功能
适用于VLSI
速度快
Notes: 奔腾FDIV Bug是在1994年发现的，它存在于早期的奔腾处理器当中。这个Bug影响的是CPU的浮点单元（FPU），它会导致一些运算出现错误，例如计算除法的时候得到一个错误的结果。根据英特尔的说法，这是一个普通用户极少会遇见的Bug，普通用户甚至每27000年才会遇到一次。
奔腾FDIV Bug
尽管如此，奔腾FDIV Bug仍是一个不折不扣的缺陷，而且英特尔对该Bug最初并不重视，只决定为部分已经证明受影响的用户更换CPU。但是，这引起了用户的不满，毕竟相关产品都卖了一年了，影响的范围可不小。在用户以及竞争对手的压力下（IBM等公司也参与了推波助澜），英特尔在1994年的12月宣布召回了受影响的CPU，一些存在缺陷的CPU还被官方做成了钥匙扣。
显然，奔腾FDIV Bug并不能通过软件的方法修补，为了解决问题，英特尔召回的成本甚至高达4.75亿美元，结合通货膨胀率，这大致相当于现在的7.88亿美元。
奔腾F00F bug
这是一个在1997年发现的CPU Bug，影响了奔腾MMX和奔腾OverDrive处理器等基于P5微架构的CPU。这个Bug会导致电脑出现死机之类的情况，需要重启才能继续使用电脑。这也是一个影响深远的Bug，以至于现在很多硬件设计的缺陷都用F00F来命名。
994年10月30日，Lynchburg （佛吉尼亚）学院的 Thomas R. Nicely 博士在他的一个试验中追踪到一个未曾预期的结果，是在他的奔腾PC的一个除法问题引起的不正确答案。他将发现发到了Internet上，很快，引发了狂风 烈火，无数人重现了他发现的问题，并发现了其它会产生错误答案的情形。幸运的是，这些情况很少见，只在极端的大量数学、科学和工程计算中会导致错误结果。 大多数人在报税和运行业务时从不会遇到这类问题。这一事件引人注目的不是bug本身，而是Intel处理这一情况的方式：在芯片发布之前，他们的软件工程师在自己的测试中发现了这个问题。Intel的管理层决定问题没有严重到足以确保修复，甚至公开它。当bug被发现之后，Intel试图通过媒体和公开声明减小问题被认为的严重性。迫于压力，Intel提出更换有问题的芯片，但只是对于能够证明被这个bug影响的用户。群情激怒，Internet新闻组塞满了愤怒的客户，要求Intel解决这一问题。新闻记事将Intel描绘成对客户漠不关心和不被信任的。最终，Intel为它处理bug的方式道歉，并化费了4亿多美元更换坏的芯片。现在，Intel在它的网站上报告已知的问题，并小心关注Internet新闻组上客户的反馈。毕竟是损失惨重啊！2000年8月28日，在投产一个月并发货之后，Intel宣布召回所有的1.13MHz奔腾III处理器。问题发现在，特定的指令会造成运行的应用冻结。于是，计算机生产商们制定计划召回已经在客户手中的PC，计算更换有缺陷的芯片的成本。一切又重来一回。这与技术无关，是管理层错误决策的问题。
————————————————
版权声明：本文为CSDN博主「tiansiyuan」的原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接：https://blog.csdn.net/tiansiyuan/article/details/1925386

## Slide 68: 本章主要内容
6.1 中央处理器概述
6.2 指令周期
6.3 数据通路及指令操作流程
6.4 时序与控制
6.5 硬布线控制器
6.6 微程序控制器
6.7 异常与中断处理

## Slide 69: 微程序控制器工作原理
微程序是利用软件思想设计硬件的技术
  将控制信号序列像程序一样存储起来
    控制信号序列分解为若干节拍
    一个节拍的并发信号编成一条微指令
    多个节拍对应多条微指令，形成一段微程序
  依序执行微程序即可生成控制信号序列
    指令取指执行  微程序执行  微指令执行  生成控制信号
    软时序：依次执行微指令，时间信号有先后顺序
存储技术和程序设计相结合，回避复杂时序逻辑设计

## Slide 70: 单总线CPU微指令构造
操作控制字段： 存储操作控制信号
  每一位对应一个控制信号，也称微命令，可同时给出多个操作信号
顺序控制字段： 用于控制微程序的执行顺序
  判别逻辑为零，下一条微指令地址从下址字段获取，否则按约定规则生成
操作控制字段
顺序控制字段
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
P0
PCout
DRout
Rout
IR(A)out
PCin
DREin
Xin
IRin
Rs/Rt
Zout
IR(I)out
DREout
ARin
DRin
Rin
PSWin
ADD
Read
SUB
+4
Write
RegDst
PIR
Pequal
下址字段
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P0
P1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PCout
DRout
Rout
IR(A)out
PCin
DREin
Xin
IRin
Rs/Rt
Zout
IR(I)out
DREout
ARin
DRin
Rin
PSWin
ADD
Read
SUB
+4
Write
RegDst
PIR
Pequal
下址字段
Notes: 微指令字包括操作控制字段和顺序控制字段两部分，如果采用直接表示法，操作控制字段每一位对应一个控制信号，也称为微命令，可同时给出多个操作信号。
单总线MIPS中包括22个微操作控制信号，所以微指令的微操作控制字段如果采用直接表示法包括22位，
顺序控制字段用于控制微程序的执行顺序，判别逻辑为零，则下一条微指令地址从下址字段获取，否则要按约定规则生成，
这里应包括两个判别测试位P0，P1，P0表示要根据指令译码进行无条件分支，P1，表示要根据PSW的equal值进行有条件分支，状态机包括25个状态，所以下址字段应该为5位。

## Slide 71: 微程序控制器原理框图 (下址字段法)
初始化：μAR=0 , 0号地址为取指微程序入口
顺序执行取指微程序，最后一条微指令判别字段非零，地址跳转
控制
存储器
状态条件B1~Bj
后续地址
微指令字
下址字段
判别字段
微地址
微指令
地址转移逻辑
指令字
IR
指令寄存器
μAR
微地址寄存器
时钟控制
判别字段
微操作控制字段
下址字段
微操作控制信号

## Slide 72: 微程序控制器组成原理框图(下址字段法)
微程序入口查找组合逻辑
P1分支地址
地址转移逻辑
Pj分支地址
下址字段
0
1
2
MUX
条件判别测试
组合逻辑
判别测试P0~Pj
P0分支地址
…
控制
存储器
μAR
微地址寄存器
时钟控制
微指令字
微指令
状态条件B1~Bj
判别字段
微操作控制字段
下址字段
微操作控制信号
IR
指令字
后续地址
每个判别测试位对应一个微程序分支地址
Notes: 采用下址字段法的微程序控制器基本框架如图所示，核心部件是微地址寄存器和控制存储器，微地址寄存器中的微地址访问控制存储器中的微指令字，
微指令字中的微操作控制字段送控制总线控制各执行部件，而顺序控制字段的下址字段和判别字段送地址转移逻辑，由地址转移逻辑根据判别字段的值，下址字段的值、状态条件、以及指令译码情况决定下一条微指令地址，并送微地址寄存器AR输入端，当时钟到来，微地址寄存器更新，访问下一条微指令，依次循环。
如果将地址转移逻辑进一步细化，就得到这样一个架构图，图中，后续微指令地址有多个来源，分别是下址字段，以及各判别测试位对应的微程序分支地址，这里P0比较特殊，它没有条件状态位，当P0为1时，表示下一条微指令地址应该根据指令译码信号决定进行分支，也就是由这里微程序入口查找逻辑提供各指令的微程序入口，而其他判别测试位都对应一个条件状态位，只有判别测试位和对应的条件状态位均为1时才会选择对应的分支地址作为后续地址。这里利用条件判别测试逻辑生成多路选择器的选择控制信号。 当然这里微程序入口查找逻辑以及条件判别测试逻辑实际上也可以利用ROM单元来实现。

## Slide 73: 程序、微程序、指令、微指令对应关系
控制存储器
LW微程序
取指微程序
微命令
判断字段
下址字段
主存
lw
Rs
Rt
立即数
J
立即数
Rt
Rd
0
Rs
funct
0
32
beq
Rs
Rt
立即数
sw
Rs
Rt
立即数
微指令
微程序如何存放？如何寻址？

## Slide 74: 控制存储器
用于存放微程序
控制存储器与主存差异？
 | 存放内容 | 存储容量 | 存储字长 | 存储速度 | 介质
主存 | 数据与程序 | 大 | 机器字长 | 慢 | RAM
控制存储器 | 微程序 | 小 | 微指令长度 | 快 | ROM/RAM
Notes: Intel microcode is microcode that runs inside x86 processors made by Intel.Since the P6microarchitecture introduced in the mid-1990s, the microcode programs can be patched by the operating system or BIOS firmware to workaround bugs found in the CPU after release. Intel had originally designed microcode updates for processor debugging under its design for testing (DFT) initiative.

## Slide 75: 微指令格式
一条微指令对应一个时钟周期
微指令操作控制字段的信号在当前时钟周期内有效，为1有效
指令需要多少时钟周期就包括多少微指令
操作控制字段
顺序控制字段
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PCout
DRout
Rout
IR(A)out
PCin
DREin
Xin
IRin
Rs/Rt
Zout
IR(I)out
DREout
ARin
DRin
Rin
PSWin
ADD
Read
SUB
+4
Write
RegDst
PIR
Pequal
下址字段
Notes: 一条微指令对应，

## Slide 76: 单总线结构CPU 取指令数据通路
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
T2 | X+4Z | +4
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
T2 | X+4Z | +4
T3 | ZPC, M[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
T2 | X+4Z | +4
T3 | ZPC, M[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | DRIR | DRout, IRin
时序部件
PC
PCin
PCout
内总线
操作控制信号
…
Rin
Rout
R#
W#
Rs/Rt
RegDst
Regs
0
1
0
1
rs
rd
rt
ID
操作控制器
状态
中断
数据流
控制流
运算标志
+4
ALU
Z
A
B
ADD
Xin
Zout
SUB
状态
PSWin
PSW
X
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
IRin
IR
IR(I)out
M[PC++]  IR
PC
PCout
ARin
Xin
AR
X
+4
ALU
A
B
PCin
MEM
DR
Read
DREin
Zout
Z
PC
IR
IRin
DRout
4个时钟周期
四条微指令
Notes: 刚刚介绍的是微指令的设计，下面我们来看看单总线结构CPU中具体的微程序微指令。
以取指令过程为例，包括4个时钟周期，就应该包括四条微指令，每一条微指令包括多个操作控制信号。

## Slide 77: 取指令微程序
节拍 | 数据通路 (数据流) | 控制信号(控制流)
T1 | PCAR, PCX | PCout, ARin, Xin
T2 | X+4Z | +4
T3 | ZPC, M[AR]DR | Zout, PCin, DREin, Read
T4 | DRIR | DRout, IRin
00000
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PCout
DRout
Rout
IR(A)out
PCin
DREin
Xin
IRin
Rs/Rt
Zout
IR(I)out
DREout
ARin
DRin
Rin
PSWin
ADD
Read
SUB
+4
Write
RegDst
PIR
Pequal
下址字段
0
T1
00001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
T2
+4
00010
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
T3
PCin
DREin
Zout
Read
00011
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
x
x
x
x
x
T4
DRout
IRin
PIR
Notes: 第一个节拍，应该PC送AR，所以第一条微指令对应状态S0，微指令地址为00000，必须设置控制字段中对应的为1，。。。。 根据状态机，下一个状态是S1，所以下址字段应该是1，
第二条微指令的地址是1，需要设置，下址字段根据状态机后续状态位2，
同理可以得到其他两条微指令，注意最后一条微指令P0位为1，表示要根据IR中的指令字的功能选择下一条微指令，也就是要根据微程序入口查找逻辑给出下一条微指令的地址。下址字段无效，为xxxxx，具体实验的时候为了统一，可以填零。
这就是取指令阶段的4条微指令，大家要重点关注P字段的设置。
要注意，取指令微程序包括4条微指令，存放在控存的零号单元，

## Slide 78: lw指令微程序
00100
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PCout
DRout
Rout
IR(A)out
PCin
DREin
Xin
IRin
Rs/Rt
Zout
IR(I)out
DREout
ARin
DRin
Rin
PSWin
ADD
Read
SUB
+4
Write
RegDst
PIR
Pequal
下址字段
0
T5
00101
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
T6
ADD
IR(I)out
00110
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
T7
ARin
Zout
00111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
T8
DREin
Read
01000
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T9
DRout
Rin
Notes: LW指令对应五个节拍，所以包括五条微指令，第一条微指令地址为4，对应状态机中的S4状态，下址字段为5，后续下址字段均指向顺序微指令地址，
注意第5条微指令的下址字段为全0，表示微程序执行完毕，要跳转到0号单元执行取指令微程序。

## Slide 79: sw指令微程序
01001
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PCout
DRout
Rout
IR(A)out
PCin
DREin
Xin
IRin
Rs/Rt
Zout
IR(I)out
DREout
ARin
DRin
Rin
PSWin
ADD
Read
SUB
+4
Write
RegDst
PIR
Pequal
下址字段
0
T5
01010
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
T6
ADD
IR(I)out
01011
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
T7
ARin
Zout
01100
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
T8
DRin
Rs/Rt
Rout
01101
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
T9
DREout
Write
Notes: 同样Sw指令微程序也类似，大家要重点关注微指令的地址，和下址字段，最后一条微指令下址字段也是跳转到取指令微程序入口地址0号单元

## Slide 80: beq指令微程序
01110
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PCout
DRout
Rout
IR(A)out
PCin
DREin
Xin
IRin
Rs/Rt
Zout
IR(I)out
DREout
ARin
DRin
Rin
PSWin
ADD
Read
SUB
+4
Write
RegDst
PIR
Pequal
下址字段
0
T5
10000
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
T7
Xin
PCout
10001
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
T8
ADD
IR(A)out
10010
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T9
Zout
PCin
01111
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
T6
SUB
Rout
Rs/Rt
PSWin
Pequal
Notes: Beq指令比较特殊，第二条指令也就是S15状态，P1=1，也就是执行完这条微指令后要根据Equal的值进行微程序分支
如果P1&EUQAL=1，则跳转到S16状态，否则进入下址字段所指向的取指微程序入口地址，0号单元，这是5条指令中唯一使用了判别测试位的指令。

## Slide 81: add指令微程序
10011
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PCout
DRout
Rout
IR(A)out
PCin
DREin
Xin
IRin
Rs/Rt
Zout
IR(I)out
DREout
ARin
DRin
Rin
PSWin
ADD
Read
SUB
+4
Write
RegDst
PIR
Pequal
下址字段
1
T5
10100
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
T6
ADD
Rout
Rs/Rt
10101
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T7
Rin
Zout
RegDst
Notes: 加法指令需要3条，分别对应状态。。。。

## Slide 82: addi指令微程序
10110
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PCout
DRout
Rout
IR(A)out
PCin
DREin
Xin
IRin
Rs/Rt
Zout
IR(I)out
DREout
ARin
DRin
Rin
PSWin
ADD
Read
SUB
+4
Write
RegDst
PIR
Pequal
下址字段
1
T5
10111
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
T6
ADD
IR(I)out
11000
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
T7
Rin
Zout
Notes: 立即数加指令也以后，这里不再详细讲述。

## Slide 83: 单总线CPU微程序
状态 | 微地址 | 操作控制字段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 顺序控制字段 |  |  |  |  |  | 
0 | 00000 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 00001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 | 00010 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
3 | 00011 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | x | x | x | x | x
4 | 00100 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
5 | 00101 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 00110 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
7 | 00111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | 01000 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 01001 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
10 | 01010 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
11 | 01011 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
12 | 01100 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
13 | 01101 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 01110 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 01111 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 10000 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
17 | 10001 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
18 | 10010 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 10011 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
20 | 10100 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
21 | 10101 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 10110 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
23 | 10111 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
24 | 11000 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
取指微程序
lw
sw
beq
add
addi
微地址与状态等价！
Notes: 将所有微指令按状态值顺序存放在控制中，就得到这样一个微程序分布，你会发现取值微程序放在0号单元开始的地方，属于公操作，每一条指令的微程序结束都会跳转到这里，注意图中每一段微程序的最后一条微指令的下址字段都是零，图中浅黄色所示，而第3条微指令也就是S3状态，P0为1，要根据指令译码情况进行微程序分支。 微程序通常顺序存放，当然采用下址字段法实际上也不一定要遵循这样的原则。 这就是单总线CPU的微程序。

## Slide 84: 指令执行状态转换图  状态转换表
现态 | lw | sw | beq | add | addi | equal | 次态
S0 | x | x | x | x | x |  | S1
S1 | x | x | x | x | x |  | S2
S2 | x | x | x | x | x |  | S3
S3 | 1 |  |  |  |  |  | S4
S3 |  | 1 |  |  |  |  | S9
S3 |  |  | 1 |  |  |  | S14
S3 |  |  |  | 1 |  |  | S19
S3 |  |  |  |  | 1 |  | S22
Notes: 按照指令执行流程，我们很容易得到5条基本指令执行的状态转换图，如图所示，一共包括S0-S24 25个状态。
注意0-3是取指令阶段，在状态3需要进行状态分支，状态的切换与指令译码和时钟有关系，所有指令的最后一个状态都会进入公操作最终回到S0状态取指令。
随着指令数目增加，状态机将越来越复杂，为了简化设计，通常会将相同类型的指令的状态路径合并，比如这里add指令代表R行运算类指令，就可以共享S19~S21的状态路径，不同的R型运算类指令仅仅在实际运算的时候给出的运算选择控制信号不同，我们可以通过单独的运算器控制器产生这个运算控制信号。 同样I型运算指令也一样。
对于beq指令，由于相等才跳转，不相等不需要进行任何动作，所以当完成分支判断条件计算完成以后，可以根据状态字equal的值进行状态路径分支，如果相等则进入S16-S17以及S18路径计算分支目标地址修改PC值，如果不相等则直接进入公操作最终返回S0状态取指，这种优化使得beq指令在不需要分支时只需要6个时钟周期，进一步提升了程序执行性能。
有了状态机，就可以根据状态机构建状态转换表，如右侧表所示，利用状态表就可以得到次态与现态的逻辑表达式，构建状态机组合逻辑模块。

## Slide 85: 程序执行动态？
地址 | 微程序 | 微指令
0 | 取指微程序 | 1
1 |  | 2
2 |  | 3
3 |  | 4
4 | lw微程序 | 1
5 |  | 2
6 |  | 3
7 |  | 4
8 |  | 5
9 | sw微程序 | 1
10 |  | 2
11 |  | 3
12 |  | 4
13 |  | 5
14 | beq微程序 | 1
15 |  | 2
16 |  | 3
17 |  | 4
18 |  | 5
19 | add微程序 | 1
20 |  | 2
21 |  | 3
# | 指令
1 | lw rt,imm(rs)
2 | beq rs,rt,imm
3 | add rd,rs,rt
4 | sw rt,imm(rs)
微指令执行的顺序？
主存
控存
Notes: 尝试给出4条指令的微指令序列

## Slide 86: 微指令设计原则
有利于缩短微指令字长度
有利于减少控制存储器容量
有利于提高微程序执行速度
有利于对微指令进行修改
有利于提高微程序设计的灵活性
目标可能是矛盾的！

## Slide 87: 微命令编码
直接表示法
编码表示法
混合表示法

## Slide 88: 直接表示法
简单直观，便于输出控制，微指令长度太长，控存容量大，如何压缩微指令？
  直接表示  编码表示 （压缩互斥性微命令）
  下址字段  计数器法 (μAR++，增加Pend判别位)
  水平型  垂直型 微指令 （牺牲并行性）
操作控制字段
顺序控制字段
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PCout
DRout
Rout
IR(A)out
PCin
DREin
Xin
IRin
Rs/Rt
Zout
IR(I)out
DREout
ARin
DRin
Rin
PSWin
ADD
Read
SUB
+4
Write
RegDst
PIR
Pequal
下址字段
0
0
0
0
0
0
PCout
DRout
Rout
IR(A)out
Zout
IR(I)out
ADD
Read
SUB
+4
Write
0
0
0
0
0

## Slide 89: 编码表示法
PCout
DRout
Rout
IR(A)out
Zout
IR(I)out
无信号
3:8译码器
0
7
+4
ADD
SUB
无信号
0
3
2:4译码器
如果互斥的输出控制信号8个，编码后长度多少？
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
P1
P2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PCin
DREin
Xin
IRin
Rs/Rt
ARin
DRin
Rin
PSWin
Read
Write
RegDst
PIR
Pequal
下址字段
0
DREout

## Slide 90: 计数器法微指令格式
操作控制字段
顺序控制字段
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PCout
DRout
Rout
IR(A)out
PCin
DREin
Xin
IRin
Rs/Rt
Zout
IR(I)out
DREout
ARin
DRin
Rin
PSWin
ADD
Read
SUB
+4
Write
RegDst
PIR
Pequal
下址字段
操作控制字段
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
0
PCout
DRout
Rout
IR(A)out
PCin
DREin
Xin
IRin
Rs/Rt
Zout
IR(I)out
DREout
ARin
DRin
Rin
PSWin
ADD
Read
SUB
+4
Write
RegDst
PIR
Pequal
Pend
返回取指微程序

## Slide 91: 微程序控制器组成原理框图(计数器法)
微程序入口查找组合逻辑
P1分支地址
控制
存储器
μAR
微地址寄存器
时钟控制
微指令字
微指令
地址转移逻辑
状态条件B1~Bj
顺序地址
IR
指令字
0
1
2
MUX
条件判别测试
组合逻辑
判别测试P0~Pj
P0分支地址
…
+1
顺序地址
判别字段
微操作控制字段
微操作控制信号
Pend
取指微程序入口
0
后续地址

## Slide 92: 水平型微指令编码效率
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PCout
DRout
Rout
IR(A)out
PCin
DREin
Xin
IRin
Rs/Rt
Zout
IR(I)out
DREout
ARin
DRin
Rin
PSWin
ADD
Read
SUB
+4
Write
RegDst
PIR
Pequal
下址字段
0
0
0
0
0
0
0
PCout
DRout
Rout
IR(A)out
Zout
IR(I)out
DREout
ADD
Read
SUB
+4
Write
0
0
0
0
0

## Slide 93: 垂直型微指令
节拍 | 取指令 | lw | sw | beq | add | addi
T1 | PCAR, PCX | R[rs]X | R[rs]X | R[rs]X | R[rs]X | R[rs]X
T2 | X+4Z | X+immZ | X+immZ | X−R[rt]PSW | X+R[rt]Z | X+immZ
T3 | ZPC, M[AR]DR | ZAR | ZAR | PC X | ZR[rd] | ZR[rt]
T4 | DRIR | M[AR]DR | R[rt]DR | IR(A)+XZ |  | 
T5 |  | DRR[rt] | DRM[AR] | If (PSW.equal) ZPC |  | 
数据通路分类
  寄存器传输 MOV reg1,reg2 MOV AR，PC
  运算类型 ALU_OP reg INC、ADD R1
  访存类型 Mem LOAD、STORE
  顺序控制 Branch Branch P1
MOV
源寄存器(6)
目的寄存器(6)
INC
无操作数
ADD
源寄存器编号（6位）
Mem
Read/Write
Branch
判断条件
如采用扩展操作码，需13位字长

## Slide 94: 垂直型微指令实例
节拍 | LOAD指令 | # | LOAD | 信号
T1 | PCAR, PCX | C1 | MOV AR,PC | Pcout , ARin,
 |  | C2 | MOV X,PC | Pcout , Xin
T2 | X+4Z | C3 | ADD 4 | +4
T3 | ZPC, M[AR]DR | C4 | MOV PC,Z | Zout, PCin
 |  | C5 | LOAD | DREin, Read
T4 | DRIR | C6 | MOV IR,DR | DRout, IRin
 |  | C7 | Branch P0 | 
T5 | R[rs]X | C8 | MOV X, R[rs] | Rout, Xin
T6 | X+immZ | C9 | ADD IR(I) | IR(I)out,ADD
T7 | ZAR | C10 | MOV AR, Z | Zout, ARin
T8 | M[AR]DR | C11 | LOAD | DREin, Read
T9 | DRR[rt] | C12 | MOV R[rt], DR | DRout, Rin
 |  | C13 | BRANCH Pend | 
LOAD指令微程序容量：
直接表示法 + 下址字段
  29位*9=261位
编码表示法 + 计数器法
  21位*9=189位
垂直微指令
  13位*13=169位
  容量小，速度慢
  垂直微指令执行较复杂，需译码电路

## Slide 95: 水平型微指令与垂直型微指令
水平型微指令
  并行操作能力强，效率高，执行时间短、灵活性强，
  微指令字较长，微程序短，控存容量大，性能佳
垂直型微指令
  字长短，微程序长，控存容量小，性能差
  垂直型与指令相似，易于掌握
  基本被淘汰

## Slide 96: 硬布线与微程序对比
硬布线：同步逻辑、繁，快，贵，难改
  一条指令多个时钟周期、一个时钟周期一个状态、一个状态对应一组并发信号
  适合RISC计算机，如MIPS，ARM
微程序：存储逻辑、简、慢、廉，易改
  控制流存储为微指令微程序，一个状态对应一条微指令
  一条指令对应多条微指令、状态字等同与存储器地址
  适合CISC等功能较复杂的系列机 X86、IBM S/360、 DEC VAX
  可写控存方便修复出厂故障 Intel Core 2 、Intel Xeon
Notes: FPGA逻辑就是存储逻辑

## Slide 97: 设计处理器的步骤
选定指令系统，将指令功能用RTL来表示
设计部件与通路，根据指令功能设计功能部件，并考虑如何互连
设计控点，确定所有功能部件，数据通路所需控制信号
分析所有指令的控制信号序列，生成指令与控制信号关系表
构建状态转换表
设计控制器
  设计微指令，微程序，地址转移逻辑，设计微程序控制器
  生成每个控制信号的逻辑表达式，设计硬布线控制器

## Slide 98: 程序员角度理解 高级语言如何执行成二值逻辑
c=a+b;
add $s1, $s2,$s3
OP=00
18
19
17
0
32
链接器
目标代码
机器语言
可执行代码
存储器
加载器
执行
C语言
编译器
汇编语言
汇编器
取指令

## Slide 99: 本章主要内容
6.1 中央处理器概述
6.2 指令周期
6.3 数据通路及指令操作流程
6.4 时序与控制
6.5 硬布线控制器
6.6 微程序控制器
6.7 异常与中断处理

## Slide 100: 中断机制实现
取指令、执行指令反复循环
如何加入中断周期？
取指令
PC++
指令译码
数据操作
指令执行
操作数
地址计算
取操作数
操作数
地址计算
存操作数
无中断
中断响应
周期
有中断请求

## Slide 101: 异常与中断
内部异常
  故障（Fault）
    由指令执行引起的异常，如未定义指令、越权指令、段故障、缺页故障、存储保护违例、数据未对齐、除数为零、浮点溢出、整数溢出等。
    可恢复的故障，指令需恢复执行，不可恢复故障，进程被终止
  自陷（ trap）
    是一种事先安排的“异常”事件，通过在程序中显式的调用自陷指令触发自陷异常，用于在用户态下调用操作系统内核程序，如系统调用、条件陷阱指令。
  终止（Abort）
    随机出现的使得 CPU 无法继续执行的硬件故障，和具体指令无关。如机器校验错、总线错误、异常处理中再次异常的双错等，此时当前程序无法继续执行，只能终止执行，由异常服务处理程序来重启系统
外部中断

## Slide 102
关中断
保存断点
中断识别
Yes
中断
取指令
执行指令
保护现场
设备中断服务子程序
恢复现场
开中断
中断返回 EPCPC
No
单重中断
中断
周期
中断隐指令
中断
服务程序
硬件实现
关中断
  临时禁止中断请求，是为了保障中断响应周期以及中断服务程序中保护现场操作的完整性
保存断点
  保存将来返回被中断程序的位置，对于已经执行完毕的指令其断点是下一条指令的位置（注意有可能不是顺序指令），对于缺页故障，段错等执行指令引起的故障异常，由于指令并没有执行，所以断点应该是异常指令的 PC 值。
中断识别
  就是根据当前的中断请求识别出中断来源，也就是发生了什么中断，并将对应中断的中断服务程序入口地址送程序计数器 PC
Notes: 关中断，开中断类似PV操作，保证中断服务的原子性

## Slide 103: 中断异常处理数据通路升级
开关中断
  增加IE寄存器
保存断点
  增加EPC寄存器/堆栈
中断识别
  增加中断控制逻辑
软件支持
  eret指令支持
ID
操作控制器
时序部件
PC
PCin
PCout
IRin
IR
IR(I)out
MEM
AR
DR
Write
Read
ARin
DRin
DRout
DREout
DREin
IR(A)out
内总线
操作控制信号
…
状态
EPC
EPCin
EPCout
中断请求
STI
IE
CLI
中断号
IntAout
MUX
A中断入口
B中断入口
D中断入口
中断请求
中断控制
A B C D
中断源
ClrInt

## Slide 104: 变长指令周期状态机修改
T2=1
Mcal=1
S4
S5
计算周期
T1=1
Mcal=1
lw/sw/beq
lw/sw/beq
add/addi
变长指令周期
S0
S1
S2
S3
T4=1
Mif=1
T3=1
Mif=1
T2=1
Mif=1
T1=1
Mif=1
取指周期
S7
S8
执行周期
T1=1
Mex=1
T3=1
Mex=1
T2=1
Mex=1
S6
T2=1
Mex=1
S7
T1=1
Mint=1
S9
T2=1
Mint=1
S10
中断响应
无中断
T3=1
Mex=1
S8
有中断
T1=1
Mif=1
S0
T2=1
Mif=1
S1
T3=1
Mif=1
S2
T4=1
Mif=1
S3
T1=1
Mcal=1
S4
T2=1
Mcal=1
S5
T1=1
Mex=1
S6
取指周期
计算周期
add/addi/eret
执行周期

## Slide 105: 现代时序状态机修改

## Slide 106
附A、单周期MIPS

## Slide 107: MIPS CPU控制器设计
定长指令周期：单周期实现
  所有指令均在一个时钟周期内完成， CPI=1
  性能取决于最慢的指令，时钟周期过长
变长指令周期：多周期实现
  缩短时钟周期，复用器件或数据通路
  可支持流水操作，提升性能

## Slide 108: MIPS指令格式
000000
Rs
Rt
shamt
Rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
OP
Rs
Rt
6bits
立即数
5bits
5bits
16bits
OP
6bits
立即数
26bits
R 型指令
I 型指令
J 型指令

## Slide 109: R型指令格式
0
0
17
2
16
0
0
17
18
0
16
34
add $s1,$s2,$s3
sub $s0,$s1,$s2
sll $s0,$s1,2
000000
Rs
Rt
shamt
Rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
R 型指令
0
18
19
0
17
32

## Slide 110: I型指令格式
OP
Rs
Rt
16位立即数
6bits
5bits
5bits
16bits
I 型指令
addi $s1,$s2,200
lw $s1,300($s2)
beq $s1,$s2,400
8
18
17
200
35
18
17
300
4
18
17
400

## Slide 111: 取指令数据通路
PC
单周期不能设置AR,DR,IR寄存器
程序和数据分开存放---哈佛结构
  指令存储器 数据存储器
  指令cache 数据cache
运算器和PC累加器分离
CLK
RD
A
指令
存储器
指令字
4
+
PC+4
Addr
M[PC++]  IR
RD
A
指令
存储器
+
RD
A
指令
存储器

## Slide 112: R型指令数据通路
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
20:16
25:21
15:11
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器组
R1
R2
ALU
CLK
RegWrite
AluOP
CLK
指令字
20:16
25:21
15:11
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器组
R1
R2
rs
rt
rd
R[rs]
R[rt]
add $s0,$s1,$s2
R[rs]+R[rt]R[rd]
000000
rs
rt
shamt
rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
RD
A
指令
存储器
IM
ALU

## Slide 113: Lw指令详解
主存地址是物理地址？
lw $s0,32($s1)
Notes: 强制对齐

## Slide 114: Lw指令数据通路
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
20:16
25:21
15:0
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器组
R1
R2
ALU
WE
RD
A
数据
存储器
WD
CLK
CLK
RegWrite
AluOP
CLK
PC
20:16
25:21
15:0
SignImm
WE
RD
A
数据
存储器
DM
WD
CLK
rs
rt
lw $s0,32($s1)
R[rs]
地址
RD
A
指令
存储器
IM
Sign Extend
M[R[rs]+Imm]R[rt]
指令字
立即数
OP
rs
rt
16位立即数
6bits
5bits
5bits
16bits
ALU
寄存器组
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
CLK

## Slide 115: sw指令数据通路
sw $s0,32($s1)
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
20:16
25:21
15:0
Sign Extend
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器组
R1
R2
ALU
WE
RD
A
数据
存储器
WD
CLK
CLK
RegWrite
AluOP
MemWrite
CLK
PC
指令字
20:16
25:21
15:0
R2
WE
RD
A
数据
存储器
WD
CLK
R[rt] M[R[Rs]+Imm]
Sign Extend
rs
rt
地址
R[rs]
R[rt]
ALU
立即数
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器组
R1
CLK
R2
RD
A
指令
存储器
OP
rs
rt
16位立即数
6bits
5bits
5bits
16bits

## Slide 116: 数据通路综合
000000
rs
rt
shamt
rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
OP
rs
rt
16位立即数
6bits
5bits
5bits
16bits
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
20:16
25:21
15:11
15:0
Sign Extend
SignImm
0
1
0
1
0
1
SrcB
SrcA
ALU
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器组
R1
R2
CLK
CLK
RegWrite
AluSrc
AluOP
MemToReg
RegDst
凡是有多个输入来源的，增加MUX，引入控点

## Slide 117: 单周期MIPS数据通路
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
15:0
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
0
1
0
1
0
1
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcB
SrcA
Equal
ALU
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
CLK
PC+4
控
制
器
Func
Op
rs
rt
rd
PC+4

## Slide 118: R型指令数据通路建立过程
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
0
1
0
1
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcB
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
CLK
PC+4
rs
rt
rd
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
15:0
Sign Extend
SignImm
+
PCBranch
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
PC+4
rs
rt
RD
A
指令
存储器
0
1
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
+
0
1
控
制
器
Func
Op
控
制
器
Func
Op
OP
rs
rt
shamt
rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
R 型指令
①
①
ALU
ALU
0
1
0
1
0
1
0
1
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
移位指令 如何实现
Notes: 移位指令见ppt页面外的图

## Slide 119: LW指令数据通路建立过程
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
0
1
0
1
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcB
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
CLK
PC+4
rs
rt
rd
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
15:0
Sign Extend
SignImm
+
PCBranch
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
WE
RD
A
数据
存储器
WD
CLK
PC+4
rs
rt
RD
A
指令
存储器
0
1
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
+
0
1
控
制
器
Func
Op
控
制
器
Func
Op
①
①
ALU
ALU
0
1
0
1
0
1
0
1
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
Sign Extend
OP
rs
rt
6bits
立即数
5bits
5bits
16bits

## Slide 120: SW指令数据通路建立过程
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
0
1
0
1
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcB
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
CLK
PC+4
rs
rt
rd
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
PCSrc
CLK
PC
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
15:0
Sign Extend
+
PCBranch
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
WE
RD
A
数据
存储器
WD
CLK
PC+4
rs
rt
RD
A
指令
存储器
0
1
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
+
0
1
控
制
器
Func
Op
控
制
器
Func
Op
①
①
ALU
ALU
0
1
0
1
0
1
0
1
Sign Extend
OP
rs
rt
6bits
立即数
5bits
5bits
16bits

## Slide 121: Beq指令数据通路建立过程
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
PCSrc
CLK
PC
RD
A
指令
存储器
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
Sign Extend
SignImm
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
0
1
0
1
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcB
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
CLK
PC+4
rs
rt
rd
MemWrite
AluOP
ALUSrc
PCSrc
CLK
PC
指令字
4
PC+4
5:0
20:16
25:21
15:11
15:0
Sign Extend
SignImm
+
PCBranch
SrcA
Equal
ALUResult
WriteData
WE
RD
A
数据
存储器
WD
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
31:26
CLK
Branch
PC+4
rs
rt
RD
A
指令
存储器
0
1
控
制
器
Func
Op
控
制
器
Func
Op
①
ALU
ALU
0
1
0
1
0
1
Sign Extend
+
<<2
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
OP
rs
rt
6bits
立即数
5bits
5bits
16bits

## Slide 122: 单周期MIPS关键路径 LW指令
CLK
指令字
4
PC+4
20:16
25:21
Sign Extend
SignImm
0
1
0
1
<<2
+
PCBranch
SrcB
SrcA
ALUResult
WriteData
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
CLK
PC+4
rs
rt
rd
CLK
指令字
4
PC+4
20:16
25:21
15:11
15:0
SignImm
+
PCBranch
SrcA
ALUResult
WriteData
ReadData
WriteBackData
+
+
BranchAddress
PC+4
ALU
0
1
0
1
RD
A
指令
存储器
ALU
0
1
Tclk_to_q
Tregfile_read
Tmem
Talu
Tmem
Tmux
Tsetup
R1#
R2#
W#
WD
WE
寄存器堆
R1
R2
CLK
RD
A
指令
存储器
  性能取决于最慢的指令，时钟周期过长
Sign Extend
WE
RD
A
数据
存储器
WD
PC
PC

## Slide 123: 单周期MIPS控制器设计
控制器：纯组合逻辑电路
输入信号
  指令字Opcode，Func字段（12位）
输出信号
  多路选择器选择信号
  内存访问控制信号
  寄存器写使能信号
  运算器控制信号，指令译码信号
MemtoReg
MemWrite
Branch
AluOP
ALUSrc
RegDst
RegWrite
5:0
31:26
Func
Op
控
制
器

## Slide 124: 单周期数据通路小结
早期的小指令集计算机实现技术
单周期处理器的CPI为多少？
  CPI=1
  CPI越小，则性能越好！
单周期处理器的性能？
  计算机的性能除CPI外，还取决于时钟周期的宽度
  单周期处理器的时钟宽度为最复杂指令的执行时间
  很多指令可以在更短的时间内完成
  现代计算机采用多周期/流水方式

## Slide 125
附B、多周期MIPS

## Slide 126: 多周期MIPS数据通路特点
不再区分指令/数据存储器，分时使用部分功能部件
主要功能单元输出端增加寄存器锁存数据
传输通路延迟变小，时钟周期变短
PC
Address
存储器
Din
WD
R1#
R2#
W#
A
B
ALU
ALUOut
IR
DR
R1
R2
Dout
RegFile

## Slide 127: 多周期MIPS CPU数据通路
ALU
EN
CLK
31:26
5:0
0
1
Addr
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
Sign Extend
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
A
B
SignImm
4
<<2
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
C
Aluout
EN
控 制 器
Func
Op
0
1
rs
rt
rd
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
IR
DR
IorD
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
AluOp
ALUSrcB
ALUSrcA
RegWrite
PCEn
RegDst
MemtoReg
PC
00
01
10
11
0
1
0
1
0
1
WE
RD
A
Memory
WD
CLK

## Slide 128: 多周期MIPS取指令阶段T1
ALU
CLK
31:26
5:0
0
1
Addr
WE
RD
A
Memory
WD
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
Sign Extend
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
A
B
SignImm
4
<<2
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
Aluout
EN
控 制 器
Func
Op
0
1
rs
rt
rd
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
IR
DR
IorD
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
AluOp
ALUSrcB
ALUSrcA
RegWrite
PCEn
RegDst
MemtoReg
PC
00
01
10
11
0
1
0
1
0
1
C
CLK
31:26
5:0
Addr
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
Sign Extend
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
A
B
SignImm
4
<<2
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
Aluout
EN
控 制 器
Func
Op
0
1
rs
rt
rd
CLK
WE
RD
A
Memory
WD
CLK
CLK
CLK
CLK
IR
DR
MemWrite
Branch
PCSrc
AluOp
ALUSrcA
PCEn
PC
00
01
10
11
PCWrite
ALUSrcB
IRWrite
0
1
0
1
0
1
0
1
M[PC]IR PC+4PC
ALU
PC+4PC
M[PC]IR
CLK
EN
EN
CLK
CLK
EN

## Slide 129: 多周期MIPS取指令阶段T2
ALU
EN
CLK
31:26
5:0
0
1
Addr
WE
RD
A
Memory
WD
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
Sign Extend
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
A
B
SignImm
4
<<2
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
Aluout
EN
0
1
rs
rt
rd
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
IR
DR
IorD
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
AluOp
ALUSrcB
ALUSrcA
RegWrite
PCEn
RegDst
MemtoReg
PC
0
1
0
1
0
1
CLK
31:26
5:0
0
1
Addr
WE
RD
A
Memory
WD
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
A
B
SignImm
4
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
Aluout
0
1
rs
rt
rd
EN
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
IR
DR
PC+4
0
1
0
1
0
1
译码、RegA、B、PC+4+Imm16<<2C
ALU
IorD
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
ALUSrcA
RegWrite
PCEn
RegDst
MemtoReg
EN
CLK
Sign Extend
<<2
C
CLK
C
AluOp
ALUSrcB
00
01
10
11
控 制 器
Func
Op

## Slide 130: R型指令执行状态周期T3~T4
ALU
EN
CLK
31:26
5:0
0
1
Addr
WE
RD
A
Memory
WD
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
Sign Extend
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
A
B
SignImm
4
<<2
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
C
Aluout
EN
控 制 器
Func
Op
0
1
rs
rt
rd
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
IR
DR
IorD
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
AluOp
ALUSrcB
ALUSrcA
RegWrite
PCEn
RegDst
MemtoReg
PC
00
01
10
11
0
1
0
1
0
1
EN
CLK
31:26
5:0
0
1
Addr
WE
RD
A
Memory
WD
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
A
SignImm
4
<<2
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
0
1
rs
rt
rd
EN
CLK
CLK
CLK
CLK
C
CLK
IR
DR
IorD
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
PCEn
RegWrite
RegDst
MemtoReg
PC+4
00
01
10
11
AluOp
ALUSrcB
ALUSrcA
0
1
0
1
0
1
ALU
T3 :运算
CLK
T4：写回
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File

## Slide 131: LW指令执行状态周期T3~T5
ALU
EN
CLK
31:26
5:0
0
1
Addr
WE
RD
A
Memory
WD
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
Sign Extend
A
B
SignImm
4
<<2
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
C
Aluout
EN
0
1
rs
rt
rd
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
IR
DR
IorD
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
AluOp
ALUSrcB
ALUSrcA
RegWrite
PCEn
RegDst
MemtoReg
PC
0
1
0
1
0
1
EN
CLK
31:26
5:0
Addr
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
A
SignImm
4
<<2
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
rs
rt
rd
EN
CLK
CLK
CLK
WE
RD
A
Memory
WD
CLK
CLK
IR
DR
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
PCEn
RegDst
RegWrite
MemtoReg
PC+4
00
01
10
11
AluOp
ALUSrcB
ALUSrcA
IorD
0
1
0
1
0
1
ALU
0
1
T4:访存
T3:算操作数地址
T5 :写回
00
01
10
11
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
CLK
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
0
1
C
CLK
控 制 器
Func
Op

## Slide 132: Beq指令执行状态周期T3
ALU
EN
CLK
31:26
5:0
0
1
Addr
WE
RD
A
Memory
WD
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
Sign Extend
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
A
B
SignImm
4
<<2
SrcA
SrcB
Equal
AluResult
C
Aluout
EN
控 制 器
Func
Op
0
1
rs
rt
rd
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
IR
DR
IorD
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
AluOp
ALUSrcB
ALUSrcA
RegWrite
PCEn
RegDst
MemtoReg
PC
00
01
10
11
0
1
0
1
0
1
CLK
31:26
5:0
Addr
WE
RD
A
Memory
WD
Instr
Data
15:0
15:11
20:16
25:21
A
SignImm
4
<<2
SrcA
Equal
AluResult
C
控 制 器
Func
Op
0
1
rs
rt
rd
EN
CLK
CLK
CLK
CLK
CLK
IR
DR
IorD
IRWrite
MemWrite
PCWrite
Branch
PCSrc
AluOp
ALUSrcB
ALUSrcA
PCEn
RegDst
MemtoReg
PC+4
0
1
0
1
0
1
R1#
R2#
W#
WD
WE
R1
R2
Register
File
ALU
0
1
比较
00
01
10
11
CLK
分支
地址
EN
CLK

## Slide 133: 多周期MIPS状态图
A+imm16C
AluSrcA=1
AluSrcB=2
M[C]DR
IorD=1
DR R[rt]
MemToReg=1
RegWrite=1
R[rs/rt]A/B
PC+4+Imm<<2C
AluSrcB=3
M[PC++]IR
IRWrite=PcWrite=1
AluSrcB=1
A+imm16C
AluSrcA=1
AluSrcB=2
DRM[C]
MemWrite=IorD=1
If (A==B) CPC
Branch=PcSrc=1
AluSrcA=1
A op ImmC
AluCtrl=AluSrcA=1
AluSrcB=2
CR[rt]
RegWrite=1
A op BC
AluCtrl=AluSrcA=1
CR[rd]
RegDst=RegWrite=1
R型运算
beq
sw
lw
I型运算
S0取指令
S1译码
S2地址运算
S3主存访问
S4结果写回
S5地址运算
S6主存写入
S7条件分支
S8数据运算
S9结果写回
S10数据运算
S11结果写回

## Slide 134: 设计控制器
指令寄存器
IR
反馈信号
I1
Im
微操作控制信号序列
C1
Cn
B1
Bj
ID
状态寄存器
硬布线
控制器
组合逻辑
现态
现态
FSM
状态机
组合逻辑
次态
时钟
CLK
次态
指令
译码
机器指令字  控制器信号序列
多周期的问题？

## Slide 135: 课后习题
6.2
6.5 6.6 6.7
6.10
6.21
6.24 6.25

## Slide 136: Thanks